目   录

概述	1

1.1 建设项目的特点	1

1.2 环境影响评价的工作过程	1

1.3 分析判定相关情况	2

1.4 评价关注的主要环境问题及环境影响	3

1.5 环境影响评价的主要结论	3

第2章 总则	5

2.1 编制依据	5

2.2 评价工作程序	8

2.3 评价目的	9

2.4 评价因子	9

2.5 评价标准	10

2.6 评价工作等级及评价范围	13

2.7 环境功能区划	18

2.8 主要环境保护目标	18

第3章 建设项目工程分析	20

3.1 建设项目概况	20

3.2 运营期污染源分析	31

3.3 污染源源强分析	35

第4章 环境现状调查与评价	46

4.1 自然环境概况	46

4.2 株洲市高新技术产业开发区概况	49

4.3 区域环境质量现状调查与评价	50

第5章 环境影响预测与评价	59

5.1 施工期环境影响分析	59

5.2 运营期环境影响分析	59

5.3 环境风险分析	65

5.4 建设项目环境风险总结	69

第6章 环境保护措施及其可行性论证	70

6.1 施工期污染防治措施	70

6.2 运营期污染防治措施	70

第7章 环境影响经济损益分析	74

7.1 经济损益分析	74

7.2 社会效益分析	74

7.3 环境效益分析	74

第8章 建设项目可行性分析	76

8.1 项目建设的必要性分析	76

8.2 产业政策符合性分析	76

8.3 选址可行性分析	76

8.4 平面布置合理性分析	76

8.5 用地规范相符性分析	77

8.6 项目与株洲市高新技术产业开发区相符性分析	77

8.7 项目与《湖南省沿江化工企业搬迁改造实施方案》相符性分析	77

8.8 达标排放可行性分析	77

8.9 污染物排放总量控制分析	79

第9章 环境管理与监测计划	80

9.1 环境管理	80

9.2 环境监控计划	83

9.3 建设项目竣工环境保护验收	84

第10章 环境影响评价结论	89

10.1 结论	89

10.2 建议	91

# 概述

## 建设项目的特点

橡胶制品行业是国民经济的重点产业之一，它不仅为社会提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或者橡胶部件。可见，橡胶行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。

2015年，中国橡胶工业协会发布《橡胶行业十三五发展规划指导纲要》，十三五是中国橡胶工业迈向世界橡胶工业强国的关键阶段，我国橡胶工业“十三五”发展目标“调整结构，用高新技术改造传统橡胶工业，曾质提效，重点放在提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面”。橡胶工业总量保持增长趋势，但年均增长稍低于现有水平，继续稳固中国橡胶行业国际领先的规模影响力和出口份额。“十三五”期间，全行业销售额年增长7%左右，生胶消耗年增长6%左右。

湖南昶力轨道交通设备有限公司投资3500万元，购买株洲力焯实业有限公司3栋整栋厂房，建设“轨道交通用减振降噪高分子材料生产线建设项目”，总占地面积为4434.06m2，总建筑面积为5240.14m2。主要生产轨道交通用减振降噪高分子材料，项目建设4条生产线，预计最大年产能可达橡胶金属件50万个/a、塑料件300万个/a、杆件20万个/a、电器开关类产品300台/a。

项目运营过程将橡胶金属件生产线喷砂工序产生的粉尘；喷胶、干燥工序产生的有机废气；密炼产生的粉尘和有机废气、臭气浓度；开炼、回炼、硫化工序产生的有机废气和臭气浓度；塑料件生产线注塑成型产生的有机废气、打磨工序产生的粉尘在采取相应废气处理措施进行处理达标方可排放，脱脂废水经调节池处理后混入生活废水经化粪池预处理后入市政污水管网，最终经河西污水处理厂处理达标排放，冷却循环水，循环使用，不外排；不合格产品、收集粉尘等收集外售，污染物必须采取相应措施进行处理。项目使用电为能源，生产其他能源消耗较小。

## 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，湖南昶力轨道交通设备有限公司委托湖南景玺环保科技有限公司（以下简称“我公司”）进行建设项目环境影响评价工作。我公司环评编制人员依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正版），“十八、橡胶和塑料制品业；46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶 加工、橡胶制品制造及翻新；轮胎制造；有炼化及硫化工艺的”需编制环境影响报告书；同时，我公司人员依据环评导则中的有关要求，在现场踏勘、资料收集、调查研究的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、环保措施可行性分析等工作，在以上工作基础上编制了本环境影响报告书。

本次评价主要内容：1、概述；2、总则；3、建设项目工程分析；4、环境现状调查与评价；5、环境影响预测与评价；6、环境保护措施及其可行性论证；7、环境影响经济损益分析；8、环境管理与监测计划；9、建设项目环境可行性分析；10、环境影响评价结论。

评估重点：建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及可行性论证、建设项目环境可行性分析、环境影响评价结论。

## 分析判定相关情况

（1）生态红线区域保护规划相符性

建设项目位于株洲市高新技术产业开发区新马工业园，建设项目所在区域及周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。

（2）环境质量底线相符性

监测结果表明，地表水现状监测监测断面水质监测因子全部符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；环境空气监测点各监测因子未能全部达标，环境质量未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，建设项目所在区域为环境空气质量不达标区域。厂区各边界声环境均能达标，声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

建设项目为新建工程，脱脂废水经调节池处理后混入生活废水经化粪池预处理后入市政污水管网，最终经河西污水处理厂处理达标排放，冷却循环水，循环使用，不外排，不会对其现状水质造成影响；同时，本项目大气影响评价等级为二级，橡胶金属件生产线喷砂工序产生的粉尘；喷胶、干燥工序产生的有机废气；密炼产生的粉尘和有机废气、臭气浓度；开炼、硫化工序产生的有机废气和臭气浓度；塑料件生产线注塑成型产生的有机废气经建设单位采取的废气防治措施后废气均可达标排放，本项目排放的废气对周边环境影响较小；厂内设备采用减振、隔声，合理布局，选用低噪声设备后，厂界噪声可达标排放，对周边居民影响较小。综上所述，建设项目与建设项目所在地区环境质量底线相符。

（3）资源利用上线相符性

建设项目为新建项目，工程运营产生的废水、废气、噪声及固体废物经建设单位采取合理有效的防治措施后可达标排放，对周边环境影响较小。本项目资源及能源消耗较小，满足资源利用要求。

（4）环境准入负面清单相符性

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制、淘汰类，符合国家产业政策。建设项目用地性质为工业用地。建设项目不属于环境准入负面清单中项目。

## 评价关注的主要环境问题及环境影响

本项目主要评价运营期，根据项目建成运营特点，运营期产生污染物主要为：

（1）废气主要为橡胶金属件生产线喷砂工序产生的粉尘；喷胶、干燥工序产生的有机废气；密炼产生的粉尘和有机废气、臭气浓度；开炼、硫化工序产生的有机废气和臭气浓度；塑料件生产线注塑成型产生的有机废气。

（2）废水主要为冷却循环水、生活废水、脱脂废水。

（3）噪声主要为设备运行噪声。

（4）固体废物主要为不合格产品、工件、废脱脂液、收集粉尘、废紫外灯、废活性炭、员工生活垃圾等。

## 环境影响评价的主要结论

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制、淘汰类，符合国家产业政策要求。

本评价收集了项目所在地和周围区域的环境质量现状监测数据，并对所在地及周边区域进行了调查与评价，对本项目运营过程的环境影响因素进行识别分析，分析评价建设项目可能产生的环境影响，湖南昶力轨道交通设备有限公司广泛征求了公众意见，本评价提出环境保护措施、环境管理与监测计划。

建设项目必须切实保证落实本报告提出的各项环保措施，严格按照有关法律、法规及本评价提出的要求设施有效管理，确保建设项目所在区域的环境质量不因项目的建设受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展，在达到本评价所提出的各项要求后，建设项目对周围环境影响较小，从环境保护角度分析，本评价认为建设项目是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 国家法律、法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第9号，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订，2018年12月29日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订，2018年12月29日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正，2020年9月1日起施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2014年7月29日修正；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修正，2012年7月1日起施行；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日修订；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修订；

（13）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令29号，2019年8月27日修订，2020年1月1日施行；

（14）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2018年7月16日通过，2019年1月1日施行；

（15）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，国发[2018]22号，2018年7月3日实施；

（16）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号，2014年3月25日；

（17）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2013年9月10日发布；

（18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日发布；

（19）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

（20）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日实施；

（21）《危险废物经营许可证管理办法》，中华人民共和国国务院令第408号，2004年7月1日实施；

（22）《国家危险废物名录》，环境保护部部令第39号，2016年8月1日施行；

（23）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第645号，2013年12月7日修正，2013年12月7日施行；

（24）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日发布；

（25）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012年8月7日；

（26）《中华人民共和国监控化学品管理条例》，中华人民共和国工业和信息化部令48号，2019年1月1日施行；

（27）《危险化学品目录》（2015版），2012年5月11日发布；

（29）《危险货物品名表》（2012年版），2012年5月11日发布，2012年12月1日实施；

（30）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发 [2012]77 号，2012 年 7 月 3 日；

（31）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发 [2012]98号，2012年8月8日；

（32）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104 号，2013年11月15日；

（33） 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，环大气 [2019]53 号，2019年6月26日；

（34） 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知，环大气[2017]121号，2017年9月14日。

### 地方法律、法规及政策性文件

（1）《湖南省环境保护条例（修正）》，湖南省第十二届人民代表大会常务委员会，2019年9月28日；

（2）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》，湘政函［2016］176号，2016年12月30日；

（3）《湖南省主体功能区规划》，2016年5月17日；

（4）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，DB43/023-2005；

（5）《湖南省大气污染防治条例》，湖南省人民代表大会常务委员会第60号，2017年6月1日起施行；

（6）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》，湖南省人民政府，湘政发〔2015〕53号，2015年12月31日；

（7）《湖南省实施 〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》，湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议，2018年1月17日；

（8）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，湘政发〔2018〕17号；

（9）《湖南省VOCs污染防治三年实施方案(2018—2020年)》，湘环发[2018]11号；

### 相关技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部，公告2017年第43号）；

（10）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（生态环境部，HJ1122-2020）。

### 其他相关资料

（1）建设项目环评委托函；

（2）《关于轨道交通用减振降噪高分子材料生产线建设项目环境影响评价执行标准的函》，株洲市生态环境局天元分局，2020年8月；

（3）建设项目环境质量现状监测质量保证单；

（4）湖南昶力轨道交通设备有限公司提供的其他有关资料。

## 评价工作程序

建设项目环境影响评价工作程序见图2-1。

图2-1  环境影响评价工作程序图

## 评价目的

### 评价目的

（1）根据工程特点及评价区环境质量状况，预测分析工程后污染源及污染物排放情况，以及对评价区各环境要素的影响程度和范围。

（2）本评价将对工程建设运营后的环保问题提出相应的对策与建议，以达到既实现其环保要求，又能使公司增收的目的。

（3）从环境保护角度论证建设项目的可行性，并提出污染防治措施和建议，为项目环境保护计划的实施及管理部门的决策提供科学依据，实现项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一协调发展。

（4）从环境保护的角度提出项目建设的可行性结论与建议。

## 评价因子

通过分析本项目建设地周边环境现状及排污特征，确定本环评评价因子如下：

（1）环境空气：

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、TSP、TVOC、二甲苯。

预测评价因子：非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、二甲苯。

- 水环境：

地表水：

现状评价因子：pH	、溶解氧、	高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、化学需氧量、总氮等12项。

预测评价因子：/。

地下水：

现状评价因子：pH（无量纲）、总硬度、耗氧量、挥发性酚、氨氮、氯化物、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-等13项。

预测评价因子：/。

（3）声环境：

现状评价因子：Leq(A)

预测评价因子：Leq(A)

（4）土壤环境：

现状评价因子：/。

预测评价因子：/。

## 评价标准

### 环境质量标准

- 环境空气质量标准

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值（2.0mg/m3）；TVOC、二甲苯执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（资料性附录）其他污染物空气质量浓度参考限值 表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。环境空气环境质量标准见表2-1。

###### 环境空气质量标准  单位：mg/m3

| 标准 | 项目 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3095-2012 二级 | 日最大8小时 平均浓度 | / | / | / | / | / | 0.16 | / |
|  | 1小时平均浓度 | 0.50 | 0.20 | / | / | / | 0.20 | / |
|  | 日平均浓度 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.075 | 0.004 | / | 0.3 |
|  | 年平均浓度 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.035 | 0.01 | / | 0.2 |
| 标准 | 项目 | 非甲烷总烃 |
| 大气污染物综合排放标准详解 | 1小时平均浓度 | 2 |
| 标准 | 项目 | TVOC | 项目 | 二甲苯 |
| （HJ2.2-2018） 附录D | 8小时平均浓度 | 0.6 | 1小时平均浓度 | 0.2 |

（2）地表水环境质量标准

湘江（霞湾-马家河）断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。地表水环境质量标准见表2-2。

###### 地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH除外）

| GB3838-2002 | 标准值 |
| --- | --- |
| III类 | 污染物 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | TP | TN |
|  | 标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
|  | 污染物 | 石油类 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 挥发酚 | LAS | 硫化物 |
|  | 标准 | 0.05 | ≥5 | 6 | 0.005 | 0.2 | 0.2 |

（3）地下水环境质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。地下水质量标准见表2-3。

###### 地下水质量标准  单位：mg/L（pH除外）

| GB/T14848-2017 | 标准值 |
| --- | --- |
| Ⅲ类 | 污染物 | pH | 耗氧量 | 总硬度 | 氨氮 | K+ | Na+ |
|  | 标准 | 6.5~8.5 | 3 | 450 | 0.5 | / | / |
|  | 污染物 | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
|  | 标准 | / | / | / | / | 250 | 250 |
|  | 污染物 | 氯化物 | / | / | / | / | / |
|  | 标准 | 250 | / | / | / | / | / |

（4）声环境质量标准

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。声环境质量标准见表2-4。

###### 声环境质量标准  单位：dB(A)

| GB3096-2008 | 昼间LAeq | 夜间LAeq |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

### 污染物排放标准

（1）废气排放标准

各工序主要污染物颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值、表6无组织排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2排放限值。详见表2-5。

###### 污染物排放标准  单位：mg/m3

| 污染因子 | 有组织排放 | 无组织排放 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 12（炼胶） | 厂界控制点浓度限值：1.0 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
| 非甲烷 总烃 | 10（硫化） | 厂界控制点浓度限值：4.0 |  |
| 二甲苯 | 15（喷胶） | 厂界控制点浓度限值：1.2 |  |
| 臭气浓度 | 2000 | 厂界标准值：20 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） |

（2）废水排放标准

生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准及河西污水处理厂进水水质标准。详见表2-6。

###### 生活污水排放标准限值一览表  单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三级标准 | 河西污水处理厂进水水质标准 |  |
| 1 | pH | 6-9 | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准并满足河西污水处理厂进水水质标准 |
| 2 | COD | 500 | 230 |  |
| 3 | BOD5 | 300 | 130 |  |
| 4 | NH3-N | / | 25 |  |
| 5 | SS | / | 200 |  |
| 6 | 石油类 | 20 | / |  |

（3）噪声排放标准

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见表2-7。

###### 环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 3类标准 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  | 65 | 55 |

（4）固体废物控制标准

生活垃圾：填埋执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，焚烧执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求。

## 评价工作等级及评价范围

### 环境空气评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2—2018，选择建设项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模式中估算模型（AERSCREEN估算模式）分别计算建设项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。采用模式进行计算。

（1）评价工作分级方法

根据建设项目污染源初步调查结果，分别计算建设项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义见公示（1）。

Pi = Ci/Coi ×100%             （1）

式中：Pi ——第i个污染物的最大地面环境空气质量浓度占标率，%；

Ci —— 采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi —— 第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

评价等级详见表2-8的分级判据进行划分。

###### 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

（2）评价因子和评价标准筛选

评价因子和评价标准见表2-10。

###### 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 正常排放 | 2000（1h） | 《大气污染物综合排放标准详解》 推荐值（2.0mg/m3） |
| 二甲苯 | 正常排放 | 200（1h） | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（资料性附录）其他污染物空气质量浓度参考限值 表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 颗粒物（TSP） | 正常排放 | 300（日均） | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准 |

（3）估算模型参数

估算模型参数表详见表2-10。

###### 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 40.5°C |
| 最低环境温度 | -11.5°C |
| 土地利用类型 | 建设用地 |
| 区域湿度条件 | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |

（4）主要污染源估算模型计算结果

根据AERSCREEN估算模式计算，本项目废气估算结果详见表2-11。

###### 本项目废气估算结果表

| 序号 | 污染源名称 | 离源距离 | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 排气筒1# | 有组织颗粒物 | 149 | 2.74 | 0.0246 |
|  |  | 有组织非甲烷总烃 | 149 | 0.97 | 0.0194 |
|  |  | 有组织二甲苯 | 149 | 1.74 | 0.0186 |
| 2 | 厂区 | 无组织颗粒物 | 57 | 1.82 | 0.0164 |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 57 | 0.09 | 0.0018 |

综上所述，本项目污染物有组织颗粒物最大占标率Pmax为2.74%（对应最大落地距离149m、最大落地浓度为0.0246mg/m3），本评价环境空气评价等级定为二级。

评价范围：二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。

### 水环境评价工作等级及评价范围

#### 地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3—2018，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，详见表2-12。

###### 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≧20000或W≧600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

本项目生活废水经厂内设置的化粪池预处理后入市政污水管网，最终经河西污水处理厂处理达标排放入湘江。

因此，本项目废水排放方式为间接排放，故项目地表水评价等级为三级B。

评价范围：评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。

#### 地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610—2016附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别及环评类别属于“N轻工 115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新 报告书（II类）”。本项目为II类项目。项目所在场地不属于集中式饮用水水源地范围，不属于集中式饮用水水源地准保护区以外的补给径流区，不属于分散性饮用水水源地保护区、不属于地下水资源保护区。因此，项目场地地下水环境敏感程度属于不敏感。

同时，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610—2016，地下水评价等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，详见表2-13。

###### 地下水评价等级分级表

| 环境敏感程度 | 项目类别 |
| --- | --- |
|  | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上表可知，建设项目地下水评价等级为三级。

评价范围：以项目所在地为中心，评价调查面积为6km2。

### 声环境工作等级及评价范围

本项目位于株洲市高新技术产业开发区新马工业园地块，属于工业园区，项目所在地所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区。本项目建成前、后噪声级变化不大、各敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4—2009，本次声环境评价等级定为三级。

评价范围：本项目区域环境噪声范围为厂址周边向外200m，厂界噪声范围为厂界外1m。

### 生态环境工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19—2011，根据影响区域生态敏感性和工程占地面积共同来判定生态环境影响评价工作等级。

根据现场踏勘，本项目位于株洲市高新技术产业开发区新马工业园地块，总占地面积4434.06m2（合6.65亩），生态环境影响范围内无珍稀濒危物种，不涉及自然保护区和风景名胜区，特殊或重要生态敏感区，沿线水体湘江马家河断面不涉及重要水生生物的自然“三场”和洄流涌道、天然渔场等。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19—2011，本项目生态环境影响评价工作等级定为三级。

评价范围：本项目的评价范围为厂址周边向外200m。

### 土壤环境工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964—2018，污染影响型项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964—2018附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别，表A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目行业类别为“其他行业”，全部项目类别为IV类。因此，本项目类别为IV类。

评价范围：IV类建设项目可不展开土壤环境影响评价。

### 环境风险评价工作等级及评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ 169-2018，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，详见表2-14确定评价工作等级。

###### 环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

由风险分析可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，项目环境风险潜势为I，环境风险可开展简单分析。

## 环境功能区划

1、环境空气功能区划

根据《株洲市环境空气质量功能区划》（株政发[1997]46号），本项目区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类环境空气功能区。

2、地表水环境功能区划

本项目水环境保护目标为湘江（霞湾-马家河）河段。湘江（霞湾-马家河）河段地表水环境功能区划为III类水功能区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

3、声环境功能区划

根据株洲市生态环境局关于印发《株洲市城区声环境功能区划分》的通知（株环发[2019]9号），本项目位于株洲市高新技术产业开发区新马工业园地块，区域声环境为《声环境质量标准》《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区。

## 主要环境保护目标

根据本次评价拟定的评价工作等级，以及现场踏勘和环境敏感点分布情况来看，确保评价区域各保护目标的环境要素符合国家有关环境质量标准。

###### 本项目主要环境保护目标一览表

| 环境要素/保护对象 | 相对厂界方位 | 相对厂界距离（m） | 坐标位置 | 保护内容 | 保护对象 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 声环境 | 莲花坡居民 | WN | 123~200 | 最近： 经度113.039265451° 纬度27.796315998° | 2F砖混独栋民宅，约5户居民 | 居民 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 |
|  | 环境 空气 | 莲花坡居民 | WN | 123~200 | 最近： 经度113.039265451° 纬度27.796315998° | 2F砖混独栋民宅，约5户居民 | 居民 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 TVOC、二甲苯执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（资料性附录）其他污染物空气质量浓度参考限值 表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  |  | 关心村居民 | E | 294~500 | 最近： 经度113.042042755° 纬度27.794873922° | 2F砖混独栋民宅，约14户居民 | 居民 |  |
| 地表水 | 湘江（霞湾-马家河）段面 | W | 3800 | 最近： 经度113.005834398° 纬度27.814791054° | 地表水水体 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 居民水井 | 周边 | 6km2 | - | 水井 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 |
| 生态 | 植被 | 周边 | - | - | 本项目厂界 200m范围内 | 植被 | 不受污染 |

# 建设项目工程分析

## 建设项目概况

### 建设项目基本情况

建设项目名称：轨道交通用减振降噪高分子材料生产线建设项目

建设项目单位：湖南昶力轨道交通设备有限公司

建设项目地点：株洲市高新技术产业开发区新马工业园

建设项目性质：新建

建设项目总投资3500万元，建设单位购买株洲力焯实业有限公司3栋整栋厂房，建设“轨道交通用减振降噪高分子材料生产线建设项目”，总占地面积为4434.06m2，总建筑面积为5240.14m2。主要生产轨道交通用减振降噪高分子材料，厂内建设有4条生产线，预计最大年产能可达橡胶金属件50万个/a、塑料件300万个/a、杆件20万个/a、组装电器开关类产品3000台/a。

建设项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、依托工程、环保工程组成。项目组成详见表3-1。

###### 建设项目基本组成情况一览表

| 建设工程 | 建设项目组成 | 建设项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 橡胶金属件生产线1条 | 配料区占地面积50m2；密炼、开炼区占地面积242.5m2；喷砂区占地面积67m2；涂胶区占地面积234m2；硫化区占地面积355m2 |
|  | 塑料件生产线1条 | 注塑区占地面积122.64m2 |
|  | 杆件生产线1条 | 杆件组装区占地面积66.5m2 |
|  | 电器开关类产品组装生产线1条 | 接触器维修组织区域占地面积96m2 |
| 辅助工程 | 后处理工序 | 占地面积65m2 |
|  | 空压房 | 占地面积7.8m2 |
|  | 成品库 | 成品库一占地面积72m2 |
|  | 原料库 | 金属原材料库占地面积80m2；胶料库（恒温）占地面积46m2；模具工装库（一、二）占地面积157m2；化工原料库占地面积70m2；部分产品存放库占地面积70m2 |
| 公用工程 | 供水 | 依托新马工业园给水管网接入 |
|  | 供电 | 依托新马工业园供电管网接入 |
|  | 供热 | 生产设备均为插电加热，无其他加热方式 |
|  | 后处理工序 | 橡胶金属件生产线、塑料件生产线、杆件生产线：共用后处理工序设备，为本项目厂内公用工程 |
| 环保工程 | 废气处理 | 厂内废气（喷胶、密炼、开炼、硫化、注塑成型）：1套静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置+15m排气筒；食堂油烟：经厂内设置的油烟净化器处理后经食堂油烟排气筒排放 |
|  | 废水处理 | 冷却水：厂内循环使用，少量损耗，定期补充，不外排；生活废水：经园区预设化粪池处理后汇入市政污水管网入河西污水处理厂处理达标排放；脱脂废水：经厂内设置调节池处理后再混入生活废水经化粪池预处理后排入市政管网入河西污水处理厂处理达标排放 |
|  | 噪声处理 | 选用低噪设备、合理布局、减振隔声等措施 |
|  | 固体废物处理 | 生活垃圾：厂内收集，定期交由环卫部门收集处置；脱脂废渣、废紫外灯、废活性炭：厂内设置危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理处置；收集粉尘：经厂内收集后外售；不合格工件、不合格产品：经厂内收集后回用；粉状原料包装袋经厂内收集后交由厂商回收；员工生活垃圾：经厂内收集，定期交由环卫部门处理处置 |

### 建设项目主要产品方案

建设项目主要产品详见表3-2。

###### 建设项目主要产品一览表(涉密)

| 产品名称 | 年产能 （件/a） | 产品质量 | 用途 | 形态 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单件（kg/件） | 总质量（t/a） |  |  |  |

### 建设项目主要原辅材料及能源消耗

建设项目主要原辅材料及能源消耗详见表3-3。

###### 建设项目主要原辅材料及能源消耗一览表（涉密）

| 序号 | 原辅材料名称 | 形态 | 年用量（t/a） | 规格kg/袋 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶金属件生产线原辅材料消耗 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 塑料件生产线原辅材料消耗（涉密） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 杆件生产线原辅材料消耗（涉密） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 电器开关类产品组装生产线原辅材料消耗（涉密） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 能源年用量（t/a，其中耗电量单位：kw/a） |
| 1 | 水 | 1259 |
| 2 | 电 | 300万 |

天然橡胶：天然橡胶（NR）是一种以顺-1，4-聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式（C5H8）n，其成分中91%～94%是橡胶烃（顺-1，4-聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。天然橡胶是应用最广的通用橡胶。一般为片状固体，相对密度0.94，折射率1.522，弹性模量2～4MPa，130～140℃时软化，150～160℃粘软，200℃时开始降解。常温下有较高弹性，略有塑性，低温时结晶硬化。有较好的耐碱性，但不耐强酸。不溶于水、低级酮和醇类，在非极性溶剂如三氯甲烷、四氯化碳等中能溶胀。

本项目所使用的天然橡胶为主要橡胶生产原料。

炭黑：又名碳黑，是一种无定形碳，化学式C。轻、松而极细的黑色粉末，比表面积非常大，范围从10~3000m2/g，是有机物（天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。

本项目所使用的炭黑为橡胶生产补强、填充剂，补强作用主要增强橡胶的耐磨性和使用寿命，填充剂可减少天然橡胶使用量， 节约成本。

氧化锌：化学式ZnO，分子量81.38，熔点1975℃，密度5.606g·cm-3，闪点1436℃，沸点2360℃，氧化锌是锌的一种氧化物。白色固体，难溶于水，可溶于酸和强碱。氧化锌是一种常用的化学添加剂，广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。氧化锌的能带隙和激子束缚能较大，透明度高，有优异的常温发光性能，在半导体领域的液晶显示器、薄膜晶体管、发光二极管等产品中均有应用。此外，微颗粒的氧化锌作为一种纳米材料也开始在相关领域发挥作用。

本项目所使用的氧化锌为橡胶生产补强剂，以使橡胶具有良好的耐腐蚀性，抗撕裂性和弹性。

硬脂酸：十八烷酸，分子式C18H36O2，由油脂水解生产，主要用于生产硬脂酸盐。纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，分子量284.48，密度0.847g·cm-3，熔点56℃~69.6℃，沸点232℃（2.0kPa），闪点220.6℃。微溶于冷水，溶于酒精、丙酮，易溶于苯、氯仿、乙醚、四氯化碳、二硫化碳、醋酸戊酯和甲苯等。无毒。溶解情况：不溶于水（20℃时，100毫升水中只溶解0.00029g）。稍溶于冷乙醇。溶于丙酮、苯、乙醚、氯仿、四氯化碳、二氧化硫、三氯甲烷、热乙醇、甲苯、醋酸戊酯等。其它:在90-100℃下慢慢挥发。具有一般有机羧酸的化学通性。

本项目所使用的硬脂酸为橡胶生产增塑剂。

TMQ（防老剂RD）：又称抗氧剂RD，防老剂224，分子式是C12H17N，分子量175.2701，催化剂及助剂一种，主要用作橡胶防老剂，适用于天然胶及丁腈、丁苯、乙丙及氯丁等合成胶。

本项目所使用的TMQ为主要橡胶生产防老剂。

硫磺：硫磺化学式S，分子量32.06，淡黄色脆性结晶或粉末，易燃易爆品，其粒子平均直径15~ 20um，熔点114~118℃，沸点444.6℃，相对密度1.96~2.07，有特殊臭味。蒸汽压是0.13kPa，熔点为119℃，相对密度为2.0。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳，是电和热的良好绝缘体。蒸气密度（空气=1）：8.9。

本项目所使用的硫磺粉为橡胶生产硫化剂。

促进剂CZ：分子式C13H16N2S2，化学名称N-环已基-2-苯并噻唑次磺酰胺，外观灰白色或淡黄色，稍有气味，无毒。比重1.31~1.34，熔点98℃以上，易溶于苯、甲苯、氯仿、二硫化碳、二氯甲烷、丙酮、乙酸乙酯，不易溶于乙醇，不溶于水和稀酸、稀碱和汽油。CZ是一种高度活泼的后效促进剂，抗焦烧性能优良，加工安全，硫化时间短。在硫化温度138℃以上时促进作用很强。

本项目所使用的促进剂CZ为橡胶生产硫化促进剂。

碳酸钙：分子式CaCO3，分子量100.09，是一种无机化合物，俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等。碳酸钙呈中性，基本上不溶于水，溶于盐酸。它是地球上常见物质之一，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内，亦为动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙也是重要的建筑材料，工业上用途甚广。白色固体状，无味、无臭。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。825～896.6℃分解，在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃，10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇。与稀酸反应，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。几乎不溶于水。

本项目所使用的碳酸钙为橡胶的补强、填充剂，可使橡胶色泽光艳、伸长率大、抗张强度高、耐磨性能良好。

石蜡油：石蜡油是一种矿物油，是从原油分馏中所得到的无色无味的混合物，主要成分是C、H，化学元素符号是CxHy，可用于食品、药品和工业。密度（20℃，g/cm3）0.87~0.98，闪点（℃） >230，凝点（凝点 ℃）-20~12，挥发分少。

本项目所使用的石蜡油为橡胶专用填充油；提高橡胶的抗氧化降解性能、低挥发性有助于防止老化收缩，并且有利于改善制品的不良外观（如粗糙、有气泡），这两种特性有利于延长橡胶制品的使用寿命。

棕刚玉：俗名又称金刚砂，是用矾土、碳素材料、铁屑三种原料在电弧炉中经过融化还原而制得的棕褐色人造刚玉，故为此名。棕刚玉主要化学成份是 Al2O3，其含量在95.00%-97.00%，另含有少量的Fe、Si、Ti等。棕刚玉是最基本的磨料，因其磨削性能好，适用范围广，价格便宜，被广泛应用。

本项目所使用的棕刚玉为金属件前处理工序喷砂材料，去除金属表面杂质，增加金属表面光滑度。本项目钢丸用途等同棕刚玉。

###### 建设项目（喷胶工序）胶A/胶B成分一览表

胶A

| 厂内暂存 位置 | 名称 | 胶A |
| --- | --- | --- |
| 化工原料库 | 成分 | 二甲苯 | 甲苯 | 炭黑 | 苯酚 | 二氧化钛 | 4-甲基-2-戊酮 | 2-甲基丙烯酸锌盐 | 4-（1，3，3-四甲基丁基）苯酚 |
|  | 含量（%） | 2.5~10 | 0.25~1 | 1~10 | 1~2.5 | 1~10 | 50~70 | 0.25~1 | 0.025~0.1 |
|  | 化学品安全技术说明书提供溶剂成分：VOC（%） | 70~76 （取76） |

胶B

| 厂内暂存位置 | 名称 | 胶B |
| --- | --- | --- |
| 化工原料库 | 成分 | 二甲苯 | 乙苯 | 炭黑 | 氧化锌 | 磷酸锌 | 甲苯 | 1，1'-（亚甲基二-4，1-亚苯基）二（1H-吡咯-2,5-二酮） |
|  | 含量（%） | 50~70 | 10~20 | 1~10 | 1~2.5 | 1~2.5 | 0.25~1 | 1~10 |
|  | 化学品安全技术说明书提供溶剂成分：VOC（%） | 75~78 （取78） |

色母：也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物(Pigment Preparation)。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物(Pigment Concentration)，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。

尼龙：聚酰胺俗称尼龙(Nylon)，英文名称Polyamide(简称PA)，密度1.15g/cm，是分子主链上含有重复酰胺基团-[NHCO]-的热塑性树脂总称，包括脂肪族PA，脂肪-芳香族PA和芳香族PA。其中脂肪族PA品种多，产量大，应用广泛，其命名由合成单体具体的碳原子数而定。尼龙是聚酰胺纤维(锦纶)的一种说法，可制成长纤或短纤。锦纶是聚酰胺纤维的商品名称，又称耐纶(Nylon)。英文名称Polyamide(简称PA)，其基本组成物质是通过酰胺键-[NHCO]-连接起来的脂肪族聚酰胺。

聚醚醚酮：聚醚醚酮(英文poly-ether-ether-ketone，简称PEEK)是在主链结构中含有一个酮键和两个醚键的重复单元所构成的高聚物，属特种高分子材料。具有耐高温、耐化学药品腐蚀等物理化学性能，是一类半结晶高分子材料，熔点343℃，软化点168℃，拉伸强度132~148MPa，可用作耐高温结构材料和电绝缘材料，可与玻璃纤维或碳纤维复合制备增强材料。一般采用与芳香族二元酚缩合而得的一类聚芳醚类高聚物。

### 建设项目主要生产设备

建设项目主要生产设备详见表3-5。

###### 建设项目主要生产设备一览表（涉密）

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 生产工序 | 厂内位置 | 数量 （台/组） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶金属件生产线 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 检测中心（涉密） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 环保及辅助设施 |
| 1 | 静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附 | 功率35kw | 废气处理 | 废气处理区 | 1 |
| 2 | 调节池 | 2m3 | 废水处理 | 废水处理区 | 1 |

### 公用工程

（1）给排水

①给水

本项目给水水源来自株洲市高新技术产业开发区新马工业园提供的自来水，提供员工办公生活用水，依托株洲市高新技术产业开发区新马工业园供水管网接入。

②排水

厂内排水采用雨污分流形式。雨水经株洲市高新技术产业开发区新马工业园的雨水管网收集。

本项目排水主要为生活废水，员工办公生活废水经化粪池预处理再统一汇入河西处理厂处理达标后排放至湘江。

（2）供配电

本项目用电由株洲市高新技术产业开发区新马工业园电力设施提供，依托株洲市高新技术产业开发区新马工业园供电管网接入供给。

（3）供热

本项目生产设备均为插电取热，不涉及其他加热方式。

### 人员配置与工作制度

建设项目劳动定员80人；项目年工作日300天，日工作8小时，一班制（其中硫化两班制，一班12小时）。厂内不设置住宿，3层设置有1间食堂，预设置2个灶台，提供员工用餐。

### 项目建设期及人员、工作天数

建设单位购买已建成厂房，交付时，厂房主体结构已完善，建设单位仅需进行简单装修及设备安装工作。

施工期产生的污染物较小，主要污染为废气（施工扬尘、施工车辆交通运输扬尘、施工机械排放尾气、装修油漆废气等）；废水（施工人员生活废水等）；噪声（施工机械噪声、运输车辆交通噪声等）；固体废物（建筑垃圾、施工人员生活垃圾等）。项目施工期预计2个月，施工期对环境的影响较小，且随着施工期的结束环境影响随之消失。项目施工期工程量少且定量困难，本评价仅作定性分析。

本项目施工期均在厂房内部进行，厂房周边配套设置建设及绿化工作均属于园区交付前完成。因此，本项目施工期入厂运输途经极短，车辆交通运输扬尘、施工机械排放尾气及运输车辆交通噪声产生量极小，本评价不详细赘述。

## 运营期污染源分析

运营期工艺流程及产污节点图：（详见图3-1）

涉密

3-1  本项目运营期工艺流程及产污节点图（橡胶金属件生产线工艺流程）

涉密

3-2  本项目运营期工艺流程及产污节点图（塑料件生产线工艺流程）

涉密

3-3  本项目运营期工艺流程及产污节点图（杆件生产线工艺流程）

本项目电器开关类产品组装生产线仅为简单的人工组装或者简单机械压合，不涉及加热、熔融等过程，纯物理操作；配套电器组装基本无废边角料及不合格产品产生，生产工艺简单。本环评不做详细赘述。

3-4  本项目运营期工艺流程及产污节点图（电器开关类产品组装生产线工艺流程）

###### 建设项目运营期产污环节一览表

| 类别 | 产生工序 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 橡胶金属件生产线工艺流程 |
| 废气 | （涉密） | 粉尘 |
|  | （涉密） | 有机废气 |
|  | （涉密） | 粉尘、有机废气、臭气浓度 |
|  | （涉密） | 有机废气、臭气浓度 |
| 噪声 | （涉密） | dB（A） |
| 废水 | （涉密） | COD、SS、石油类 |
| 固体废物 | （涉密） | 不合格原料 |
|  | （涉密） | 脱脂废渣 |
|  | （涉密） | 粉尘 |
|  | （涉密） | 不合格工件 |
|  | （涉密） | 不合格产品 |
| 塑料件生产线工艺流程 |
| 废气 | （涉密） | 有机废气 |
| 废水 | 无生产废水产生 |
| 噪声 | （涉密） | dB（A） |
| 固体废物 | （涉密） | 不合格产品 |
| 杆件生产线工艺流程 |
| 噪声 | 设备噪声 | dB（A） |
| 固废 | （涉密） | 不合格原料 |
|  | （涉密） | 不合格产品 |
| 公用环保设施 |
| 公用环保设施 | 1套静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置 | 废紫外灯、废活性炭 |
| 生活污染源 |
| 废水 | 员工生活废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS |
| 固废 | 员工生活垃圾 | 生活垃圾 |

## 污染源源强分析

- 废气

本项目运营期废气主要为橡胶金属件生产线喷砂工序产生的粉尘，喷胶、干燥工序产生的有机废气，密炼工序产生的粉尘和有机废气、臭气浓度，开炼、硫化工序产生的有机废气和臭气浓度；塑料件生产线注塑成型工序产生的有机废气。项目3层设置有1个食堂，提供员工用餐，该过程产生食堂油烟。

橡胶金属件生产线：

本生产线刻字工序刻字机在金属件表面刻字，刻字时间段短，刻字期间产生的污染物极小，可忽略不计，不评价不做详细赘述。

①喷砂粉尘

本项目橡胶金属件生产线使用棕刚玉、钢丸对金属件表面进行除锈处理（喷砂工序），该过程产生的主要污染物为粉尘。项目棕刚玉耗量2t/a、钢丸耗量2t/a，参照《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（中国环境管理干部学院学报，第26卷第6期，2016年12月）前处理粉尘主要为喷砂和抛丸粉尘，邬京利等【2】对机加工行业实际项目表面处理工艺粉尘产生量进行核算及对青岛市10余家喷塑项目进行调研的统计数据结果表面，一般环评中喷砂粉尘的产生量，按照实际喷砂量的1~2%计算，抛丸工艺按照实际抛丸喷砂量的5‰~6‰计算，实际的计算公式为：

Ma=M1×f1

式中：M1石英砂、钢丸用量，t/a（对应本项目棕刚玉、钢丸用量）；

Ma粉尘产生量，t/a；

f1为产生粉尘所占系数（喷砂为1~2%；本项目喷砂取2%）；

则本项目喷砂工序产生的粉尘分别为0.08t/a，年运行2400h，经单台喷砂机自带的滤筒除尘收集，收集效率约为80%，则项目喷砂工序收集的粉尘量为0.06t/a，该部分粉尘经厂内收集后外售；未收集部分经车间无组织排放，无组织排放量为0.02t/a。

②喷胶、干燥有机废气

本项目金属件表面处理喷胶、干燥工序将使用胶黏剂、二甲苯按配比混合喷涂在表面金属件，起到保护作用。项目喷胶工序采用的上胶方式有两种：第一种为自动喷胶机自动喷胶，自动喷胶机自带喷烘设施；第二种手动喷胶、刷胶线，人工喷、刷胶，在厂内密闭涂胶区内进行。该过程产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃、二甲苯。

喷胶后的工件需要干燥，干燥方式有两种：第一种，自动喷胶工件入自动喷胶机自带的密闭干燥设备干燥，干燥温度为60~80度；第二种，手动喷胶、刷胶线上胶后的工件经密闭的电热风鼓风干燥机干燥，干燥温度为60~80度。干燥工序产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃、二甲苯。

根据建设单位提供的资料，项目胶黏剂耗量2t/a、稀释剂二甲苯耗量0.4t/a，喷胶、干燥时长600h，手动喷胶、刷胶线上胶后的工件经密闭的电热鼓风干燥机干燥的胶黏剂占比50%，自动喷胶机干燥的胶黏剂占比耗量的50%。项目喷胶、烘干使用的胶黏剂及稀释剂二甲苯产生的主要污染物、挥发分比例及挥发量详见下表。

###### 建设项目喷胶、干燥工序污染物产生情况一览表

| 污染源 | 原料 | 总使用量（t/a） | 挥发成分 | 总比例（%） | 总挥发量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷胶、干燥 | 二甲苯（稀释剂） | 0.4 | 二甲苯 | 100 | 0.4 |
|  | 胶A | 1 | 二甲苯 | 10 | 0.1 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 76 | 0.76 |
|  | 胶B | 1 | 二甲苯 | 70 | 0.7 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 78 | 0.78 |
|  | 总计 | 2.4 | 二甲苯 | / | 1.2 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | 1.54 |
| 污染源 | 污染物 | 工序挥发量占比（%） | 工序挥发量（t/a） |
| 喷胶 | 二甲苯 | 40 | 0.48 |
|  | 非甲烷总烃 | 40 | 0.62 |
| 干燥 | 电热鼓风机干燥 | 二甲苯 | 60 | 0.36 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 60 | 0.46 |
|  | 自动喷胶机干燥 | 二甲苯 | 60 | 0.36 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 60 | 0.46 |

该部分废气经厂内设置的集气罩（手动喷胶、刷胶线人工喷、刷胶工位设置集气罩）、集气管道（位于全封闭的自动喷胶机、密闭的电热鼓风干燥机房分别设置集气管道）收集后入厂内设置的1套静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置与厂内收集的其他废气处理，再经15m排气筒高空排放。

③计量粉尘

本项目除炭黑为粉转原料，氧化锌、硬脂酸、增塑剂、TMQ、硫磺、促进剂CZ、FD-50、碳酸钙此类原辅料均为固态颗粒状原料。上述原辅料在投入密炼机前需要进行计量配料，项目采用半自动配料系统计量配料。此过程将产生少量计量粉尘，主要污染物为颗粒物。

项目预计年使用粉状原料200t/a，厂内计量配料要求操作较为精细，采用半自动配料称量配料，较大程度上减少人工称量误差，对原料称量要求做到最小程度损耗。因此，计量粉尘按年使用粉状原料的1‰计算，则项目粉状原料年产生量为0.2t/a，粉状原料称量位于封闭的钢架结构厂房内，且为独立封闭空间，可最大程度降低称量粉尘无组织逸散，大部分可在粉状封闭配料区内自然沉降，一般该措施效率可达到70%以上，厂内定期人工清扫收集，少部分无组织逸散。因此，项目计量粉尘无组织排放量为0.06t/a，人工清扫收集量为0.14t/a。

综上所述，本项目计量粉尘在独立封闭的配料区计量配料，经配料区封闭车间自然沉降，可最大程度减少计量粉尘无组织逸散，少量经生产车间无组织排放。

④密炼、开炼废气

本项目炭黑、氧化锌、硬脂酸、增塑剂、防老剂、碳酸钙、加工助剂等原辅料在密炼机开炼前通过真空上料，天然橡胶、石蜡油等原料人工投料至捏炼机密炼，投料结束后捏炼机关闭方开启运转，在运转过程中捏炼机的上半部分顶栓在密炼区域外，其上下活动过程易产生缝隙带出废气。密炼是用捏炼机将生胶或塑炼生胶与配合剂炼成混炼胶的工艺，是橡胶加工最重要的生产工艺，密炼机内的转子、顶栓不断与物料挤压、混合生热，密炼结束后，热胶料出机器，此过程产生少量粉尘及有机废气。经密炼后胶料加入开炼机开炼，由于其设备对其不断的挤压、混合生热，人工投料（硫磺粉及硫化促进剂），此过程会产生少量粉尘及有机废气，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃。因此，本项目密炼、开炼过程中有机废气以非甲烷总烃进行考量，开炼与密炼废气统一收集处理。

参照《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（橡胶工业2016年第63卷）中美国橡胶制造者协会（RMA）对橡胶制品在生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果，RMA测试用橡胶制品共分为31类，本项目使用的天然橡胶（NR）分别对应文中1#~5#测试样品。

密炼、开炼工序分别对应文中热辊塑炼、混炼项目，非甲烷总烃产污系数可参照其中对应的测试结果进行确定（本项目从最不利于影响因素考虑，选取VOC的产排污系数来核算非甲烷总烃的产物情况，取测试样品中的最大产污系数进行核算）。

热辊塑炼工序（对应本项目密炼工序）非甲烷总烃产生系数约为113mg/kg-三胶（三胶：天然橡胶、合成橡胶、再生橡胶），本项目使用天然橡胶原料300t/a，则项目密炼工序非甲烷总烃产生量为0.034t/a；年密炼时长1500h（日运行5h，年工作日300d），则非甲烷总烃产生速率为0.023kg/h。

混炼工序（对应本项目开炼工序）非甲烷总烃产生系数为215mg/kg-三胶，本项目开炼使用天然橡胶原料300t/a，则项目开炼工序非甲烷总烃产生量分别为0.065t/a，年开炼时长分别为1500h（日运行5h，年工作日300d），则开炼工序非甲烷总烃产生速率为0.043kg/h。软化工序为方便硫化混炼胶入模具方便硫化，保证产品质量，厂内将其入开炼机回温软化软化温度约为30~40度，不添加任何辅助用剂，此过程基本无废气产生。

密炼过程中粉尘的产物系数类比《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“911车辆、飞机及工程机械轮胎制造业”产污系数，采用炼胶工艺（规模等级≦1万吨-三胶/年）的工业粉尘产物系数0.931kg/吨三胶进行计算，项目密炼工序天然橡胶原料投入量为300t/a，则密炼工序粉尘产生量为0.279t/a，年密炼时长1500h（日运行5h，年工作日300d），则粉尘产生速率为0.186kg/h。开炼工序人工投料的硫磺、促进剂CZ均为固态颗粒原辅料。因此，该过程不产生投料粉尘。

密炼、开炼工序位于密闭厂房内，其中密炼车间全密闭，对应密炼机顶栓上面排气口直接设置集气管道对接，则密炼工序非甲烷总烃、粉尘收集效率取99%，则本项目密炼工序非甲烷总烃收集量分别为0.033t/a、粉尘收集量分别为0.276t/a。开炼机上方设置有集气罩+集气管道，则本项目开炼工序非甲烷总烃收集效率取90%，则本项目开炼工序非甲烷总烃收集量为0.059t/a；密炼、开炼工序无组织非甲烷总烃产生量为0.007t/a，无组织粉尘产生量为0.003t/a。

⑤硫化废气

硫化又称交联、熟化，是橡胶中加入硫化剂和促进剂等交联助剂，在一定的温度、压力条件下，使线型大分子转变为三维网状结构的过程，本项目采用硫磺实现天然橡胶的交联的。本项目产生的硫化有机废气和密炼、开炼废气一并收集处理，硫化废气主要污染物为非甲烷总烃。

参照《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（橡胶工业2016年第63卷）中美国橡胶制造者协会（RMA）对橡胶制品在生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果，RMA测试用橡胶制品共分为31类，本项目使用的天然橡胶（NR）分别对应文中1#~5#测试样品。

硫化工序分别对应文中平板硫化项目，非甲烷总烃产污系数可参照其中对应的测试结果进行确定（本项目从最不利于影响因素考虑，选取VOC的产排污系数来核算非甲烷总烃的产物情况，取测试样品中的最大产污系数进行核算）。

平板硫化（对于本项目硫化）非甲烷总烃产生系数为1040mg/kg-三胶，项目年使用天然橡胶原料300t/a，则项目硫化工序非甲烷总烃年产生量为0.312t/a；年硫化时长7200h（日运行24h，年工作日300d），则非甲烷总烃年产生速率为0.043kg/h。

硫化区设置有16台平板硫化机平行摆放，硫化机均为电加热方式，单台硫化机上方分别单个集气罩+三面垂帘+集气管道收集硫化工序有机废气，非甲烷总烃收集率取90%，则本项目硫化工序非甲烷总烃收集量为0.281t/a、无组织非甲烷总体产生量0.031t/a。

塑料件生产线：

⑥注塑成型废气

本项目注塑成型过程中塑料粒受热降解产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃，其加热温度180度~300度。项目塑料颗粒生产熔融均采用电加温系统加热，熔融过程会产生有机废气，不同的塑料挥发的物质不一样，主要污染物为非甲烷总烃。根据有关资料，二噁英产生的温度为400－800℃，因此，在生产过程中不会产生二噁英，且大部分塑料未达到的分解温度，由于加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内，分解的单体量极少。根据《〈大气污染物综合排放标准〉编制说明》中对非甲烷总烃的解释说明：“非甲烷总烃（NMHC）是指除甲烷以外所有碳氢化合物的总称，主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分。烃类物质在通常条件下，除甲烷为气体外多以液态或固态存在，并依据其分子量大小和结构形式的差别具有不同的蒸气压，因而作为大气污染物的非甲烷总烃，实际上是指具有C2～C12的烃类物质。本标准主要应针对‘在生产过程中使用混合烃类物质’，以溶剂蒸发形式排放非甲烷总烃的控制”。因此，本评价确定其工艺废气中主要污染物为非甲烷总烃。

项目使用的塑料原料主要为聚酰胺塑料，使用量270t/a，非甲烷总烃产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃排放系数为0.35kg/t原料，则本项目注塑成型产生的非甲烷总烃为0.095t/a，年注塑成型时长2400h（日运行8h，年工作日300d），则非甲烷总烃产生速率为0.04kg/h。

单台注塑机设备上方分别设置有集气罩+集气管道，则本项目注塑成型工序非甲烷总烃、收集效率取90%，则本项目注塑成型序非甲烷总烃收集量分别为0.086t/a，无组织非甲烷总烃产生量为0.009t/a。

废气处置

本项目运营期废气主要为橡胶金属件生产线喷砂工序产生的粉尘；喷胶、干燥工序产生的有机废气；密炼产生的粉尘和有机废气、臭气浓度；开炼、硫化工序产生的有机废气和臭气浓度；塑料件生产线注塑成型产生的有机废气、打磨工序产生的粉尘。其中喷砂的粉尘经单台设备分别配备集气罩+集气管道+滤筒除尘收集后的粉尘外售，不外排；少量未收集的经车间无组织逸散；喷胶、干燥、密炼、开炼、硫化、注塑成型工序产生的有机废气及粉尘分别经单台设备上方设置的集气罩+集气管+1套静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置处理后再经1根15m排气筒排放；计量称料粉尘封闭车间定期人工清扫收集，少量无组织外排。

其中橡胶金属件生产线喷砂工序产生的粉尘经单台喷砂自带的滤筒除尘收集，项目喷砂工序收集的粉尘量为0.06t/a，该部分粉尘经厂内收集后外售，不外排，少量经车间无组织排放，无组织排放量为0.02t/a；粉状原料称量位于封闭的钢架结构厂房内，且为独立封闭空间，可最大程度降低称量粉尘无组织逸散，大部分可在粉状封闭配料区内自然沉降，一般该措施效率可达到70%以上，厂内定期人工清扫收集，少部分无组织逸散，计量粉尘无组织排放量为0.06t/a，人工清扫收集量为0.14t/a；喷胶、干燥工序产生的有机废气经厂内设置的集气罩（手动喷胶、刷胶线设置集气罩，集气罩收集效率取90%）、集气管道（自动喷胶机、电热鼓风干燥机房分别设置集气管道，收集效率取95%）收集，非甲烷总烃、二甲苯收集量为1.44t/a、1.13t/a；密炼、开炼工序位于密闭厂房内，其中密炼车间全密闭，对应密炼机顶栓上面排气口直接设置集气管道对接，则密炼工序非甲烷总烃、粉尘收集效率取99%，则本项目密炼工序非甲烷总烃收集量分别为0.033t/a、粉尘收集量分别为0.276t/a。开炼机上方设置有集气罩+集气管道，则本项目开炼工序非甲烷总烃收集效率取90%，则本项目开炼工序非甲烷总烃收集量为0.059t/a；硫化区设置有16台平板硫化机平行摆放，硫化机均为电加热方式，单台硫化机上方分别单个集气罩+三面垂帘+集气管道收集硫化工序有机废气，非甲烷总烃收集率取90%，则本项目硫化工序非甲烷总烃收集量为0.281t/a；单台注塑机设备上方分别设置有集气罩+集气管道，则本项目注塑成型工序非甲烷总烃、收集效率取90%，则本项目注塑成型序非甲烷总烃收集量分别为0.086t/a。由上可知，本项目有组织颗粒物收集量为0.276t/a、二甲苯收集量为1.13t/a、非甲烷总烃收集量为1.618t/a。参照《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》规范要求，橡胶行业需要密闭过程、密闭场所、局部收集，硫化、炼胶废气需采用喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术。因此，厂内该部分废气经收集后入厂内设置的1套静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置处理，参照《附录C 控制措施去除效率及时间分配系数-2018年第二期大气污染源排放清单编制与分析系统应用培训教材（中国环境监测总站）》颗粒物：过滤式除尘法99.5%，本项目干式过滤处理效率取99.5%，本项目UV光解装置处理效率取40%，参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》第6.1.3条，“吸附装置的净化效率不得低于90%”，本项目活性炭吸附效率取90%，年运行时长7200h，建议风机风量20000m3/h，则本项目有组织颗粒物排放量为0.001t/a（排放速率为0.0001kg/h、排放浓度为0.005mg/m3）、二甲苯排放量为0.07t/a（排放速率为0.01kg/h、排放浓度为0.5mg/m3）、非甲烷总烃排放量为0.097t/a（排放速率为0.013kg/h、排放浓度为0.65mg/m3），上述废气经处理达标后经由1根15m排气筒高空排放。

综上所述，本项目非甲烷总烃、粉尘（颗粒物）、二甲苯排放浓度低于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5“非甲烷总烃 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置：排放限值10mg/m3；颗粒物 轮胎企业及其他制品企业涂胶装置：排放限值12mg/m；二甲苯 轮胎企业及其他制品企业炼胶、炼胶装置：排放限值15mg/m”，满足该排放标准要求；厂内未收集无组织非甲烷总烃、粉尘（颗粒物）、二甲苯厂界无组织逸散，无组织逸散量分别为0.147t/a、0.083t/a、0.07t/a。

⑨食堂油烟

本项目设一个职工食堂，采用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，燃烧废气的污染物含量较少。食堂油烟主要成分是炒菜时高温挥发的油，本项目职工人数为80人，食堂的就餐人数约为160人/天。根据当地饮食习惯调查，人均食用油消耗量以30g/人·d计，则食堂食用油消耗量为4.8kg/d，年工作日按300d 计，则食堂年用油量为1.44t/a，餐饮油烟挥发一般为用油量的 1%~3%，本环评取2%，则油烟产生量为0.04t/a。食堂油烟经集气罩收集，引入净化效率为80%以上的油烟净化设施处理后通过15m高排气筒外排，风量为5000m3 /h，每天运行时间以4h计。则本项目油烟排放量为0.008t/a、排放浓度为1.4mg/m3，经油烟净化器处理后的食堂油烟经食堂屋顶高排气筒外排，本项目油烟排放量浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。

（2）废水

本项目生活废水主要为员工生活用水；生产废水主要为冷却循环水、脱脂废水。

①冷却循环水

本项目密炼机、开炼机配备有冷却循环系统，为密炼、开炼过程进行物理降温，防止密炼、开炼过程温度过高，造成胶料熟化；该部分冷却循环水不接触物料，仅通过设备冷却循环系统及冷却水池间循环，少量损耗，定期补充，年废水补充量50t/a。

②员工生活废水

本工程项目定员80人，不在厂内住宿。生活废水为员工洗手产生的废水以及冲厕水。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），员工生活用水以50L/人.d 计，全年工作300天，则用水量为4t/d， 年用水量为1200t，排污系数取 0.8，则年产生生活污水960t/a，本项目生活污水中主要污染物 COD、BOD5、NH3-N产生污染物及浓度分别为300mg/L、200mg/L、 20mg/L，生活污水经化粪池处理后，外排的生活污水中COD、BOD5、NH3-N 排放浓度分别为 200mg/L、100mg/L、15mg/L，排放量分别为 0.192t/a、0.096t/a、0.014t/a， 污染物排放浓度可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准且满足河西污水处理厂进水水质要求。本项目生活污水经污水管网排入河西污水处理厂进行深度处理，处理达标后的废水排入湘江。

③脱脂废水

橡胶金属件表面处理过程使用到脱脂液对金属表面进行除油、除杂处理，脱脂槽内脱脂液由外购脱脂剂配新鲜水制备，循环使用至一定时间，方对外排放。脱脂后的工件需经1次自来水洗，每次清洗后外排。脱脂槽内的脱脂液采用循环过滤使用，槽液采用气浮+除油+过滤后循环使用，1个月整槽更换一次。清洗槽内的水洗添加的水为新鲜水，水槽内水1个月更换一次。

本项目脱脂剂与水稀释比例为1：9，脱脂液耗量0.4t/a，则脱脂废槽液产生量为3.6t/a。脱脂后需要1次清水洗，水槽充满度约为水洗槽容积的60%（0.9t/槽），水洗槽的水1个月更换1次，年更换10次。因此，脱脂清洗废水产生量为9t/a。脱脂废水中的主要污染物为COD、SS、石油类，类比同类项目COD浓度约为500mg/L、SS浓度为200mg/L、石油类浓度为30mg/L，脱脂废槽液经气浮+除油+过滤处理后和脱脂废水通过厂内设置的调节池处理后混入生活废水经厂内化粪池预处理后一同混入市政污水管网，该部分废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及河西污水处理厂进水水质要求。

（3）噪声

本项目运营期产生的噪声主要为密炼机、开炼机、硫化机、切胶机等生产设备及空压机等辅助设备运行噪声。项目噪声源强及产噪位置见下表。

###### 本项目运营期主要噪声源强及产生噪声位置一览表

| 序号 | 噪声类型 | 噪声源 | 产生位置 | 噪声源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续性 | （涉密） | （涉密） | 80~85 |
| 2 | 连续性 | （涉密） | （涉密） | 80~90 |
| 3 | 连续性 | （涉密） | （涉密） | 80~85 |
| 4 | 连续性 | （涉密） | （涉密） | 70~85 |
| 5 | 连续性 | （涉密） | （涉密） | 80~90 |
| 6 | 连续性 | （涉密） | （涉密） | 70~85 |

（4）固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为收集粉尘、不合格工件、不合格产品、粉状原材料包装袋、废紫外灯、废活性炭、废脱脂液、员工生活垃圾。

①收集粉尘

由上可知，本项目各工序粉尘收集量为0.475t/a，经厂内收集外售，不外排。

②不合格工件、不合格产品

根据建设单位提供资料，不合格工件、不合格产品产生量为23.45t/a，属于一般工业固体废物，厂内收集回用，不外排。

③粉状原料包装袋

项目炭黑、碳酸钙、硫磺等粉状原料使用完后产生粉状原料包装袋，该部分固废为一般工业固体废物，根据建设单位提供资料，该部分固废产生量为1t/a，该部分固废经厂内收集后交由厂商回收，不外排。

④废活性炭、废紫外灯

本项目有机废气设置1套静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置运行处理会产生废活性炭、废紫外灯管，本项目预计年更换6套紫外灯管+蜂窝活性炭，产生6组废活性炭。

参照《国家危险废物名录》（2016版），废活性炭属于“危险废物类别为HW49其他废物（非特定行业），危险废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性T/In”，该部分暂存厂内危废暂存间暂存，且定期交由有资质单位处理处置。

⑤脱脂废渣

橡胶金属件表面处理过程使用到脱脂液对金属表面进行除油、除杂处理，脱脂槽内脱脂液由外购脱脂剂配新鲜水制备，循环使用至一定时间，方对外排放。脱脂后的工件需经1次自来水洗，每次清洗后外排。脱脂槽内的脱脂液采用循环过滤使用，槽液采用气浮+除油+过滤后循环使用，1个月整槽更换一次，气浮+除油+过滤产生脱脂废渣。本项目脱脂剂与水稀释比例为1：9，脱脂液耗量0.4t/a，则脱脂废槽液产生量为3.6t/a，脱脂废渣为槽液的10%，则厂内脱脂废渣产生量为0.36t/a。

脱脂废渣属于危险废物，该类废物属于HW06“废有机溶剂与含有机溶剂废物：900-404-06工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的其他列入《危险化学品名录》的有机溶剂”。

⑥员工生活垃圾

项目劳动定员80人，非住宿人员，工作人员生活垃圾量排放系数取0.5kg/人·d，年工作日300天，则项目员工生活垃圾产生量约为12t/a（0.04t/d）。

项目员工生活垃圾经厂内收集后，定期交由环卫部门统一清运。

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 地理位置

株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；公路四通八达，106、320 国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为45km，而直线距离仅24km。株洲市与长沙市中心的公路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。

株洲，古称“建宁”，湖南省辖地级市。位于长沙市东南部40公里处，湘江下游，东接江西省萍乡市、莲花县、永新县及井冈山市，南连省内衡阳、郴州二市，西接湘潭市，北与长沙市毗邻。株洲市辖天元区、芦淞区、荷塘区、石峰区、渌口区5区，攸县、茶陵县、炎陵县3县，代管县级醴陵市，此外设立有云龙示范区，总面积11262平方公里。株洲市公路四通八达，106国道、320国道和京珠、上瑞高速公路在市区穿越而过，城市快速环道将新旧城区融为一体。株洲市区有湘江航道通过，四季通航， 可通江达海。并有湘江千吨级船舶码头，年吞吐能力275万吨，为湖南八大港口之一。

天元区位于株洲市河西地区。东隔湘江与株洲市河东地区为界，南与渌口区古岳峰镇及堂市乡相邻，西与湘潭县接壤。现辖三个街道、四个镇，总面积328平方公里，人口30 万。经过多年发展，株洲新区经济社会发展取得显著成绩。

项目位于株洲市高新技术产业开发区新马工业园，具体位置详见附图1 项目地理位置图。

### 地形地貌地质

株洲市地面起伏平缓，境内濒临湘江东岸，为平原和丘陵地地形。株洲市土壤类型分自成土和运积土两大类，自成土以砂壤和第四纪红壤为主，广泛分布于丘岗地；运积土由河流冲积、沟流冲积而成，经人工培育成水稻田和菜土，分布于沿江一带。本项目所在地上述两种类型土壤兼而有之，土壤组成为粘土、亚粘土及砂砾层。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）可知，场地建筑抗震设防烈度为6度，地震动加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期值为0.35s。

### 生态

根据《中国植被》及《湖南植被》相关记载，项目区域植被成分属华东植物区系，所在气候区的地带性植被为中亚热带常绿阔叶林，其次为亚热带松林、杉木林和竹林，再者为灌草丛。

由于道路沿线海拔较低，邻近城镇区域，人类活动频繁，开发强度高，原生林已不复存在， 而代之以次生林、次生灌草和人工植被。植被类型主要有：油茶林、马尾松林、杉木林、杂木灌丛、灌草丛、经济林、和农业植被等；树种主要有：杉、马尾松、栎、樟、竹等，以及灌木和草本植被。

项目位于新马工业园内，属工业园建成区，项目用地区域内植被已人工景观为主，无自然分布植被，项目用地范围内无名木古树。

评价区域的生态地理区属亚热带林灌、农田动物群。由于评价区域人类活动较频繁，区域对土地资源的利用已达到很高的程度，大型野生动物已经绝迹。受到人类长期活动的地方，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类较少见，而以盗食谷物的鼠类和鸟类为主。

湘江为湖南四大水系之首，水生动物资源十分丰富，湘江水域现有鱼类 121 种，隶属 7目 15 科 66 属。水生动物主要为青鱼、鲤鱼、草鱼、鲫鱼、黄鳝、螃蟹、蚌、蚂蝗等。调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。

### 气候特征

株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。

年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。

年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1 mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7 mm。降水主要集中在4～6月，7~10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。

平均相对湿度78%。年平均气压1006.6 hpa，冬季平均气压1016.1 hpa，夏季平均气压995.8 hpa。年平均日照时数为1700 h，无霜期为282～294天，最大积雪深度23 cm。

常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%。静风频率22.9%。年平均风速为2.2m/s，夏季平均风速为2.3m/s，冬季为2.1m/s。月平均风速以7月最高达2.5 m/s，2月最低，为1.9 m/s。

项目所在区域属亚热带湿润气候，温和湿润，季节变化明显。冬寒夏热，四季分明；雨量较充沛，降雨时间上分布不均匀，3~5 月平均降雨天数有 52.8 天，约占全年总降雨天数的 35%； 夏季降水不均，旱涝不定，秋冬雨水明显减少，年最小、最大降雨量分别为1394.6mm和751.20mm，平均1018.2mm。

### 地表水、地下水水文及地质状况

#### 水文状况

地表水：湘江是流经株洲市区的唯一河流，发源于广西海洋山，全长856km，总落差198m，多年平均出口流量2440m3/s，自南向北流经湖南，由濠河口入洞庭湖，最后汇入长江。湘江是湖南省最大的河流，也是长江的主要支流之一。

湘江株洲市区段由天元区群丰镇湘滨村湘胜排渍站(芦淞大桥上游7.2km 处)入境，由马家河出境，长27.7km，占湘江株洲段总长的31.8%，沿途接纳了枫溪港、建宁港、白石港、霞湾港等4条主要的小支流。

湘江株洲段江面宽500~800 m，水深2.5~3.5 m，水力坡度0.102‰。最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位为34m。多年平均流量约1800 m3/s，历年最大流量22250m3/s，历年最枯流量101m3/s，平水期流量1300m3/s，枯水期流量400m3/s，90%保证率的年最枯流量214m3/s。年平均流速0.25m/s，最小流速 0.10m/s，平水期流速0.50m/s，枯水期流速0.14m/s， 最枯水期水面宽约100m。年平均总径流量644亿m3，河套弯曲曲率半径约200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅， 扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩。

本项目的雨水进入万丰水系，万丰水系包括万丰湖及周边的人工渠，流域全长约5km，设计年均流量900万m3，最大流量1100万m3/a，雨水收集面积约35km2，内全年可收集雨水总量约709.7万m3，年均用于万丰湖周边绿地的灌溉用水量约72.96万m3，除蒸发及下渗量外，湖水年溢流量约198.44万m3。

万丰湖由万丰水系新马高排渠中下游及周边平坦农田及荒地改建而成。万丰水系起源于太高水库，途经仙岭村、青龙桥、湾塘、万福桥，在槽坊里附近汇入湘江。万丰湖流域面积42.29km2， 干流长6.5km，干流平均坡降为1‰。

本项目生活废水经处理后从厂区污水管网排入新马南路污水管网，通过万丰港污水提升泵站排入河西污水处理厂进行深度处理达标后外排，河西污水处理厂总排入江口位于霞湾断面下游1.1km左右，其下游1.5km即至株洲与湘潭交界的马家河。

地下水：市区地下水属贫水区，水量受季节控制，但天元区地下水贮量丰富，沿湘江阶地的第4系松散含水层，含水性中等，有一定开采价值。市区地下水类型以重碳酸钙型为主。

项目所在区域内没有规模开采的地下水，居民均饮用城市自来水厂供水，地下水开发利用程度较低。

## 株洲市高新技术产业开发区概况

株洲高新区成立于1992年5月，同年11月经国务院批准为国家级高新技术产业开发区，株洲市天元区建区于1997年7月，两区于2000年底进行职能归并、效能整合，实行统一的领导体制、统一的财政体制、统一的人事管理和统一的机构设置，构筑了株洲新区。1996年，由湖南大学和株洲市环境科学研究所对株洲高新技术产业开发区扩大建设规模（扩大至35平方公里）进行环境影响评价，并编制了《株洲高新技术产业开发区扩大规模环境影响评价报告书》。湖南省环境保护厅（原省环保局）于1998年2月5日下发了《关于株洲高新技术产业开发区扩大建设规模环境影响报告书的批复》（湘环管发[1998]011号）。2008年12月，以株洲高新区为核心设立全省“两型”社会建设天易示范区，株洲新区成为全省“两型”社会重点建设的五个核心示范区之一。2011年2月，经省政府批准进行行政区划调整，现辖三个街道、四个镇，总面积328平方公里，人口27万，包括四个工业园，分别为天台工业园、金德工业园、栗雨工业园、新马创新工业园。

新马创新工业园，该园紧邻湘潭，拟重点发展先进装备制造、新材料及电子信息产业。园区规划合理保留和利用自然山体及滨水空间，规划形成“一心、两轴、三带、七区”的用地布局结构，于2008年启动株洲大道延伸段改造施工，于2009年启动“征转分离”试点，先安置后拆迁。园区引进了中建五局光电幕墙、湘煤立达、宝钢轮毂等产业项目。

目前，新马创新工业园实际总用地面积约11.21平方公里，东起京珠高速公路，南到株洲大道以南2000米处，西至株洲与湘潭的分界线，北至湘江。

本项目位于株洲高新技术开发区新马创新工业园内，目前，新马创新工业园环境影响评价大纲已通过湖南省环保厅环境影响评估中心审查。新马创新工业园规划环评已通过专家评审，尚未正式报批。

新马创新工业园产业定位及规划布局规划布局如下：

规划形成“一心、两轴、三带、七区”的用地布局结构。

“一心”：指规划区株洲大道附近的商住综合服务中心。

“两轴”：一条指规划区内沿快速路株洲大道的产业发展轴。另一条指位于科研用地北侧，贯穿商住综合服务中心与物流用地区的公共景观轴。

“三带”：指湘江风光带、京珠高速公路防护带和株洲与湘潭之间的市际生态防护带。

“七区”：指位于株洲大道两侧的三个产业园区、一个物流园区、一个科技研发区、安置区、商住综合服务区。

新马创新工业园产业定位主要为：先进装备制造、新材料、电子信息。

###### 新马创新工业园主导产业说明

| 主导产业名称 | 产业发展方向 |
| --- | --- |
| 先进装备制造 | 大功率动车组牵引电机与电器、铁路工程机械装备、矿山机械等整 机制造业、整机电气系统集成、减震器、活塞销、矿用钻机及钻头、锻压机床等矿用机械零部件等 |
| 新材料 | 先进粉末冶金技术与颗粒材料、低成本高性能符合材料及成型技术、高温用金属间化合物、ITO 废靶回收和铅锌压深加工技术及产业化、硬质合金高端产品等 |
| 电子信息 | 汽车电子、风力发电装备制造用软件、家用及工业类嵌入式软件、 企业信息化软件、新型电子电器、系统网络控制设备、通信产品、 新型电子元件等 |

## 区域环境质量现状调查与评价

### 环境空气质量现状调查与评价

为了了解建设项目区域环境空气质量现状，本次评价收集了2019年株洲市环境质量报告书中天台山庄环境空气质量常规监测数据，常规监测因子为SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、O3，监测结果详见下表。

###### 2019年天台山庄环境空气监测数据（单位：μg/m3，CO为mg/m3）

| 监测因子 项目 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均值 | 10 | 34 | 66 | 1.5 | 47 | 170 |
| 最大值 | 29 | 91 | 3 | 2.5 | 212 | 256 |
| 最小值 | 4 | 10 | 216 | 0.2 | 3 | 4 |
| 超标率(%) | 0 | 0.9 | 3.8 | 0 | 14.7 | 13.9 |
| 最大超标倍数(倍) | 0 | 0.14 | 0.44 | 0 | 1.83 | 0.60 |
| 标准 | 日均值 | 150 | 80 | 150 | 4 | 75 | 160（8h） |
|  | 年均值 | 60 | 40 | 70 | - | 35 | - |

监测结果表明：天台山庄常规监测点位的环境空气污染物SO2、NO2、PM10年均浓度值低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求；PM2.5年均浓度值均未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，O3和CO年均浓度没有评价标准。项目所在区域为不达标区。

同时，本评价还收集了本项目特征因子非甲烷总烃、TSP现状监测数据，数据来源《株洲市华龙特种气体有限公司制氢及储氢设施建设环境影响报告书》湖南中润恒信检测有限公司对株洲市华龙特种气体有限公司厂区（位于本项目西南面345m）非甲烷总烃及TSP进行为期一期的监测，监测时间为2019年12日27日-2020年1月2日，监测结果详见下表。

###### 特征因子现状监测结果（单位：mg/m3）

| 点位名称 | 检测日期 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 非甲烷总烃 | TSP |
| G1 项目厂址处 | 2019-12-27 | 第 1 次 | 0.70 | 0.145 （日均值） |
|  |  | 第 2 次 | 0.74 |  |
|  |  | 第 3 次 | 0.75 |  |
|  |  | 第 4 次 | 0.78 |  |
|  | 2019-12-28 | 第 1 次 | 0.71 | 0.146 （日均值） |
|  |  | 第 2 次 | 0.75 |  |
|  |  | 第 3 次 | 0.79 |  |
|  |  | 第 4 次 | 0.78 |  |
|  | 2019-12-29 | 第 1 次 | 0.67 | 0.152 （日均值） |
|  |  | 第 2 次 | 0.72 |  |
|  |  | 第 3 次 | 0.79 |  |
|  |  | 第 4 次 | 0.77 |  |
|  | 2019-12-30 | 第 1 次 | 0.69 | 0.153 （日均值） |
|  |  | 第 2 次 | 0.75 |  |
|  |  | 第 3 次 | 0.77 |  |
|  |  | 第 4 次 | 0.74 |  |
|  | 2019-12-31 | 第 1 次 | 0.70 | 0.156 （日均值） |
|  |  | 第 2 次 | 0.73 |  |
|  |  | 第 3 次 | 0.74 |  |
|  |  | 第 4 次 | 0.76 |  |
|  | 2020-01-01 | 第 1 次 | 0.68 | 0.155 （日均值） |
|  |  | 第 2 次 | 0.75 |  |
|  |  | 第 3 次 | 0.74 |  |
|  |  | 第 4 次 | 0.73 |  |
|  | 2020-01-02 | 第 1 次 | 0.66 | 0.148 （日均值） |
|  |  | 第 2 次 | 0.69 |  |
|  |  | 第 3 次 | 0.71 |  |
|  |  | 第 4 次 | 0.72 |  |
| 标准值 | 2.0 | 0.3 |

监测结果表明：本项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准限值。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐值（2.0mg/m3）。

### 地表水环境质量现状调查与评价

本项目废水经处理后通过市政污水管网排入河西污水处理厂，经污水处理厂深度处理后排入湘江，污水处理厂的排污口位于湘江（霞湾-马家河）断面。为了解本项目所在区域水环境质量现状，本环评收集了2019年株洲市环境监测站对湘江株洲霞湾断面、马家河断面（联合监测）监测，监测因子、结果详见下表。

###### 地表水环境质量现状监测结果

| 统计 指标 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 化学需氧量 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面 | 霞湾断面 |
| 样品数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 年均值 | 7.3 | 8.5 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.046 | 0.0004 | 0.010 | 0.03 | 0.004 | 7.6 | 1.63 |
| 最大值 | 7.76 | 10.8 | 2.8 | 1.8 | 0.61 | 0.10 | 0.0007 | 0.010 | 0.06 | 0.014 | 14 | 2.21 |
| 最小值 | 6.64 | 5.8 | 1.5 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 5 | 1.04 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| 断面 | 马家河断面 |
| 样品数 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 年均数 | 7.79 | 8.4 | 1.6 | 0.8 | 0.17 | 0.04 | 0.0006 | 0.006 | 0.05 | 0.004 | 11 | 2.04 |
| 最大值 | 8.12 | 10.7 | 2.1 | 108 | 0.49 | 0.07 | 0.0006 | 0.020 | 0.06 | 0.010 | 15 | 2.25 |
| 最小值 | 7.43 | 7.4 | 1.3 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.0005 | 0.010 | 0.05 | 0.005 | 8 | 1.59 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| 评价标准（III） | 6-9 | ≥5 | 6 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 20 | 1.0 |

监测结果表明：湘江株洲霞湾断面、马家河断面（联合监测）总氮超标，其余监测因子年均值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准要求。总氮超标的原因可能是两岸沿线无城市污水处理厂的的村镇生活污水直排和农业面源污染造成。

### 地下水质量现状调查与评价

为了解拟建项目周边地下水质量状况，本环评收集《株洲市华龙特种气体有限公司制氢及储氢设施建设环境影响报告书》中本项目地块所在地周边选择10个地下水监测点位历史数据（其中5个水质监测点位，10个监测点监测地下水水位。），监测公司为湖南中润恒信检测有限公司，监测时间为2019年12日27日。监测点位、因子、结果详见下表。

###### 地下水水质监测点位及监测因子

| 测点编号 | 地理坐标 | 点位名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #D1 | 东经113.036749° 北纬 27.788440° | 鸟石塘居民点 | 总硬度、pH 值、氯化物、氨氮、硫化物，K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42； 地下水水位 | 监测一次 |
| #D2 | 东经113.038742° 北纬 27.786551° | 石灰氹居民点 |  |  |
| #D3 | 东经113.042672° 北纬27.794077° | 袁家屋场居民点 |  |  |
| #D4 | 东经113.028117° 北纬 27.791462° | 王旦冲居民点 |  |  |
| #D5 | 东经113.038798° 北纬 27.796871° | 仙岭村居民点1 |  |  |
| #D6 | 东经113.043308° 北纬 27.800750° | 仙岭村居民点2 | 地下水水位 |  |
| #D7 | 东经113.028208° 北纬27.787508° | 老鸭塘居民点 | 地下水水位 |  |
| #D8 | 东经113.047346° 北纬27.807878° | 石板冲居民点 | 地下水水位 |  |
| #D9 | 东经113.045886° 北纬27.787157° | 毛家坝居民点 | 地下水水位 |  |
| #D10 | 东经113.029385° 北纬27.803032° | 柏树湾居民点 | 地下水水位 |  |
| #D11 | / | 华龙特气已建厂址厂内包气带样(包气带污染现状调查) | 总硬度、pH 值、氯化物、氨氮、硫化物 |  |

###### 地下水水质监测及评价结果统计  (单位：mg/L ，pH除外)

| 点位名称 | 检测项目 | 检测结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-12-27 |  |
| D1 何家湾居民水井 | 钾 | 2.5 | -- |
|  | 钠 | 4.9 | 200 |
|  | 钙 | 4.11 | -- |
|  | 镁 | 1.97 | -- |
|  | CO32- | 0 | -- |
|  | HCO32- | 2.03 | -- |
|  | Cl- | 14.3 | -- |
|  | SO42- | 10.1 | -- |
|  | 水位 | 7 | -- |
| D2 石灰氹居民水井 | 钾 | 2.47 | -- |
|  | 钠 | 4.88 | 200 |
|  | 钙 | 4.23 | -- |
|  | 镁 | 1.95 | -- |
|  | CO32- | 0 | -- |
|  | HCO32- | 1.75 | -- |
|  | Cl- | 13.8 | -- |
|  | SO42- | 9.67 | -- |
|  | 水位 | 8 | -- |
| D3 金龙村居民水井 | 钾 | 2.41 | -- |
|  | 钠 | 4.86 | 200 |
|  | 钙 | 4.29 | -- |
|  | 镁 | 1.95 | -- |
|  | CO32- | 0 | -- |
|  | HCO32- | 1.24 | -- |
|  | Cl- | 13.5 | -- |
|  | SO42- | 10 | -- |
|  | 水位 | 7 | -- |
| D4 老鸭塘居民水井 | pH 值 | 6.84 | 6.5-8.5 |
|  | 总硬度 | 58.1 | 450 |
|  | 耗氧量 | 0.27 | 3.0 |
|  | 氨氮 | 0.03 | 0.5 |
|  | 钾 | 2.41 | -- |
|  | 钠 | 4.84 | 200 |
|  | 钙 | 4.40 | -- |
|  | 镁 | 1.93 | -- |
|  | CO32- | 0 | -- |
|  | HCO32- | 1.22 | -- |
|  | Cl- | 12.4 | -- |
|  | 氯化物 | 15.4 | 250 |
|  | SO42- | 8.58 | 250 |
|  | 水位 | 7 | -- |
| D5 袁家屋场居民水井 | pH 值 | 6.81 | 6.5-8.5 |
|  | 总硬度 | 50.1 | 450 |
|  | 耗氧量 | 0.32 | 3.0 |
|  | 氨氮 | 0.04 | 0.5 |
|  | 钾 | 2.38 | -- |
|  | 钠 | 4.82 | 200 |
|  | 钙 | 5.33 | -- |
|  | 镁 | 1.94 | -- |
|  | CO32- | 0 | -- |
|  | HCO32- | 1.35 | -- |
|  | Cl- | 12.4 | -- |
|  | 氯化物 | 15.8 | 250 |
|  | SO42- | 8.73 | 250 |
|  | 水位 | 7 | -- |
| D11 | pH 值 | 6.98 | 6.5-8.5 |
|  | 总硬度 | 50.1 | 450 |
|  | 耗氧量 | 0.34 | 3.0 |
|  | 氨氮 | 0.04 | 0.5 |
|  | 氯化物 | 13.1 | 250 |
| D6 仙岭村居民水井 | 水位 | 8 | -- |
| D7 王锡仔冲居民水井 | 水位 | 8 | -- |
| D8 早谷冲居民水井 | 水位 | 7 | -- |
| D9 青龙桥居民水井 | 水位 | 9 | -- |
| D10 柏树湾居民水井 | 水位 | 6 | -- |

监测结果表明：地下水现状监测点位各类监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域地下水质量良好。

### 声环境质量现状调查与评价

为了解建设项目区域声环境现状，本评价委托湖南云天检测有限公司于2020年7月18日~2020年7月19日对建设项目评价区域声环境质量现状进行为期一期的监测。

（1）监测点位

建设项目监测布点为厂界四周各设一个监测点位，项目位于株洲市高新技术产业开发区新马工业园，属于工业园，声环境质量执行3类标准，监测因子见下表。

###### 声环境现状监测点位及因子一览表

| 序号 | 检测点位 | 监测因子 | 声环境类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东面 | 昼、夜等效声级Leq（A） | 《声环境质量标准》GB3096-2008 3类 |
| N2 | 厂界南面 |  |  |
| N3 | 厂界西面 |  |  |
| N4 | 厂界北面 |  |  |

- 监测时间、频次

监测时间为2020年7月18日~2020年7月19日，监测2天，每天昼间、夜间各采样1次。

（3）监测结果

监测结果见下表。

###### 声环境检测结果表

| 类别 | 检测点位 | 检测时段 | 监测结果（dB(A)） | 参考限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020.7.18 | 2020.7.19 |  |  |
| 环境噪声 | N1厂界东侧 | 昼间 | 55 | 54 | 65 | dB（A） |
|  |  | 夜间 | 41 | 42 | 55 | dB（A） |
|  | N2厂界南侧 | 昼间 | 52 | 53 | 65 | dB（A） |
|  |  | 夜间 | 40 | 39 | 55 | dB（A） |
|  | N3厂界西侧 | 昼间 | 54 | 55 | 65 | dB（A） |
|  |  | 夜间 | 43 | 42 | 55 | dB（A） |
|  | N4厂界北侧 | 昼间 | 55 | 56 | 65 | dB（A） |
|  |  | 夜间 | 41 | 42 | 55 | dB（A） |
| 备注：参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 |

监测结果表明：评价区域声环境质量现状较好，厂界各监测点昼夜间环境噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，区域声环境质量较好。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

建设单位购买已建成厂房，交付时，厂房主体结构已完善，建设单位仅需进行简单装修及设备安装工作。

施工期产生的污染物较小，主要污染为废气（施工扬尘、施工车辆交通运输扬尘、施工机械排放尾气、装修油漆废气等）；废水（施工人员生活废水等）；噪声（施工机械噪声、运输车辆交通噪声等）；固体废物（建筑垃圾、施工人员生活垃圾等）。项目施工期预计2个月，施工期对环境的影响较小，且随着施工期的结束环境影响随之消失。项目施工期工程量少且定量困难，本评价仅作定性分析。

本项目施工期均在厂房内部进行，厂房周边配套设置建设及绿化工作均属于园区交付前完成。因此，本项目施工期入厂运输途经极短，车辆交通运输扬尘、施工机械排放尾气及运输车辆交通噪声产生量极小，本评价不详细赘述。

## 运营期环境影响分析

### 环境空气影响分析

#### 废气影响预测与分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）“5.4.3二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”和本评价总则章节“2.6.1环境空气评价等级及评价范围，确定本项目为二级评价项目”。

二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

由工程分析可知，本项目运营期废气主要为橡胶金属件生产线喷砂工序产生的粉尘；喷胶、干燥工序产生的有机废气；密炼产生的粉尘和有机废气、臭气浓度；开炼、硫化工序产生的有机废气和臭气浓度；塑料件生产线注塑成型有机废气；食堂油烟废气。

#### 污染物排放量核算

#### 有组织排放量核算

###### 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | 有组织废气 排气筒1# | 颗粒物 | 0.005 | 0.001 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.5 | 0.097 |
|  |  | 二甲苯 | 0.65 | 0.007 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 0.001 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.097 |
|  | 二甲苯 | 0.007 |
|  | VOCS（非甲烷总烃） | 0.097 |

#### 无组织排放量核算

###### 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（ug/m3） |  |
| 1 | 厂界 | 喷胶、干燥、开炼、硫化、注塑工序 | 颗粒物 | 空气稀释、扩散 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） | 1000 | 0.083 |
|  |  |  | 非甲烷 总烃 |  |  | 4000 | 0.147 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  | 200 | 0.07 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.083 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.147 |
|  | 二甲苯 | 0.07 |
|  | VOCS（非甲烷总烃） | 0.147 |

#### 项目大气污染物年排放量核算

###### 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.084 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.244 |
| 3 | 二甲苯 | 0.14 |
| 4 | VOCS（非甲烷总烃） | 0.244 |

#### 非正常年排放量核算

###### 污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常 排放原因 | 污染物 | 非正常 排放浓度 | 非正常 排放速率 | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 排气筒1# | 废气收集处置装置失效 | 颗粒物 | 0.015 | 0.0003 | 8小时 | 一次/年 | 该设施停产维修 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 90 | 1.80 | 8小时 | 一次/年 | 该设施停产维修 |
|  |  |  | 二甲苯 | 126 | 1.26 | 8小时 | 一次/年 | 该设施停产维修 |

### 地表水环境影响预测与评价

#### 达标分析

本项目运营期产生的废水污染源主要为员工生活废水、脱脂废水和冷却水，其中冷却水无损耗，不外排。

本项目运营期脱脂废水经调节池处理后混入员工生活废水进入河西污水处理厂处理后达标排放至湘江。本项目废水属于间接排放，地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/2.3-2018），可不进行水环境影响预测。

项目脱脂废水经调节池处理后混入生活废水进入化粪池，经化粪池处理达到河西污水处理厂进厂水质要求后通过市政污水管网排入河西污水处理厂。

综上本项目对地表水的影响很小，不会造成地表水的污染。

### 地下水环境影响预测与评价

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

#### 地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的途径主要为生活污水下渗对地下水造成的污染。

#### 地下水水文地质情况

根据全国地质资料馆1:20万水文地质图G4918幅数据，本项目所在区域地下水类型为基岩裂隙水。基岩裂隙水主要分布在山地和高丘陵地带，含水层岩性以侵入岩类、火山岩、火山溶岩为主，地下水赋存在节理、构造裂隙、风化裂隙和张裂隙发育的断裂破碎带。一般裂隙宽度2～3毫米，大者10～20毫米，长数米至十余米，平均1～2米有一条裂隙，地下水相对富集在南北向、北西向张性或张扭性裂隙内，以潜水为主，断裂破碎带局部有脉状承压水。基岩裂隙水受大气降水补给限制，地下径流短，常以泉水的形式排入邻近沟谷中。富水性不均，水量贫乏。

#### 地下水影响分析

本项目区域无集中式饮用水水源地准保护区，无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，周边村民生活饮用水源均为自来水，不存在对饮用水源的影响。建设项目运营期，项目区供水方式全部采用市政自来水管网，不建设自备井，不开采地下水，同时也无注入地下水。不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题，建设项目场地地下水环境敏感程度属于不敏感。

项目场地基础之下为弱透水层，本项目对直接接触污水的地面均硬化并作防渗，项目造成地下水污染可能性小，对周围敏感点影响较小。

因此，本项目的建设及运营不会对区域地下水水位、水质及地下水流场产生明显不利影响，本项目建设对该区域地下水环境影响较小。

### 声环境环境影响预测与评价

#### 噪声源强

本项目运营期产生的噪声主要为密炼机、开炼机、硫化机、切胶机等生产设备及空压机等辅助设备运行噪声。项目噪声源强及产噪位置见下表。

###### 本项目运营期主要噪声污染源及防治措施一览表

| 序号 | 噪声源 | 产生位置 | 治理方式 | 排放源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密炼机 | 密炼 | 选用低噪设备、基础减震、 合理布局、墙体隔声 | 55~60 |
| 2 | 开炼机 | 开炼 | 选用低噪设备、基础减震、 合理布局、墙体隔声 | 55~65 |
| 3 | 平板硫化机 | 注塑 | 选用低噪设备、基础减震、 合理布局、墙体隔声 | 55~60 |
| 4 | 中频加热炉 | 冲切区 | 选用低噪设备、基础减震、 合理布局、墙体隔声 | 55~60 |
| 5 | 空压机 | 空压机房 | 独立封闭空间、基础减震、 合理布局、墙体隔声 | 55~65 |
| 6 | 切胶机 | 切胶 | 选用低噪设备、基础减震、 合理布局、墙体隔声 | 55~60 |

#### 噪声影响结果的表示

以等效声级Leq表示影响范围内各时间综合A声级能量平均值。

#### 预测模型

声环境影响预测模式采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4—2009）中的工业噪声预测模式。拟建工程声环境影响预测假定声源处于半自由声场，噪声源按无指向性点声源简化处理。

（1）点声源几何发散衰减计算模式

LA（r）=LAW—20Lg(r) —8

式中：LAW—点声源A 声功率级，dB(A)；

r—预测点距声源的距离，m；

（2）点声源产生的等效声级贡献值计算模式

Leqg=10 Lg∑(ti100.1LAi/T)

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi —i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T — 预测计算的时间段，s；

t i—i 声源在T 时段内的运行时间，s。

（3）预测点等效声级预测值计算模式

Leq=10 Lg(100.1 Leqg+100.1 Leqb)

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb — 预测点的背景值，dB(A)。

#### 预测评价执行标准

本项目营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

#### 预测结果及分析

本次厂界噪声预测结果见下表。

###### 厂界噪声预测结果表  单位：dB（A）

| 监测点位 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界噪声 | 厂界东 | 55 | 42 | 32.3 | 55 | 42 | 65 | 55 |
|  | 厂界南 | 53 | 40 | 21 | 53 | 40 |  |  |
|  | 厂界西 | 55 | 43 | 35.7 | 55 | 443 |  |  |
|  | 厂界北 | 56 | 42 | 24.7 | 56 | 42 |  |  |

由预测结果可知，厂界四周的昼夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对本项目周边敏感点影响较小。

综上所述，本项目运营产生的噪声对外环境影响较小。

### 固体废物影响分析

本项目运营期产生的固体废物主要为收集粉尘、不合格工件、不合格产品、粉状原材料包装袋、废紫外灯、废活性炭、脱脂废渣、员工生活垃圾。

参照《国家危险废物名录》（2016版），脱脂废渣、废紫外灯、废活性炭属于危险废物，建设单位应设置危险废物暂存间暂存，且该暂存间应采取防风、防雨、防渗漏措施，定期交由有资质单位处理处置。员工生活垃圾经厂内设置的生活垃圾收集桶，收集后定期交由环卫部门统一清运。收集粉尘、不合格工件、不合格产品经车间设置的一般工业固废收集桶收集，定期外售，不外排。粉状原材料包装袋经由厂商回收，不外排。一般工业固废与危险固废分开存放。同时，环评要求本项目一般工业固废应设置一般工业固废暂存场所，该场所建设应参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改清单的要求进行建设，各类固体废物分类收集，不得相互混合。

综上所述，本项目固体废物经上述处理后，对周围环境不会造成影响。

## 环境风险分析

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏以及泄漏事故引起的火灾或爆炸事故，所造成的人身安全、环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》 (环发[2012]77 号)的要求：“新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施”。

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，一般性原则为环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 评价依据

（1）风险调查

根据对建设项目危险物质的调查情况及收集的危险物质安全技术说明书等资料，本项目危险物质为使用的硫磺、二甲苯、石蜡油为风险物质。

###### 硫磺理化性质及危险特性表

###### 石蜡油理化性质及危险特性表

（2）环境敏感目标

根据危险物质可能的影响途径，确认本项目环境敏感目标详见表2-15。

（3）环境风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5-9确定环境风险潜势。

###### 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：IV+为极高环境风险 |

由上表可知，本项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定，本项目P的分级确定如下：

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附表B 和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、···Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t；

计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q ≧1有三种情况，1≦Q＜10；10≦Q＜100；Q≧100）。

本项目涉及危险物质硫磺、石蜡油、二甲苯厂内最大储存量分别为3t、0.02t、0.4t，本项目环境风险物质最大存在总量与临界量比值为Q＜1（Q=0.3408），则该项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 评价等级

由于本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险可开展简要分析，具体详见下表。

###### 环境风险评价工作级别划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a、是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险 防范措施等方面给出定性的说明。 |

## 建设项目环境风险总结

本项目环境风险评价等级为简单分析。因此，本项目仅需填写下表（建设项目环境风险简单分析内容表）。

###### 环境风险评价工作级别划分表

| 建设项目名称 | 轨道交通用减振降噪高分子材料生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 株洲市高新技术产业开发区新马工业园 |
| 地理坐标 | 经度113.467103060，纬度27.711741254 |
| 主要危险物质及分布 | 硫磺、石蜡油、二甲苯 |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 大气：硫磺毒性物质；石蜡油易燃，高温燃烧能引起爆炸；二甲苯有毒性 |
| 风险防范措施 | 硫磺、二甲苯暂存在危化品暂存库，石蜡油暂存在储罐内，且设置备用储罐 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目总投资3500万元，建设单位购买株洲力焯实业有限公司3栋整栋厂房，建设“轨道交通用减振降噪高分子材料生产线建设项目”，总占地面积为4434.06m2，总建筑面积为5240.14m2。项目建设3条轨道交通用减振降噪高分子材料生产线，预计最大年产能可达橡胶金属件50万个/a、塑料件300万个/a、杆件20万个/a。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险可开展简要分析。 |

# 环境保护措施及其可行性论证

## 施工期污染防治措施

建设单位购买已建成厂房，交付时，厂房主体结构已完善，建设单位仅需进行简单装修及设备安装工作。

施工期产生的污染物较小，主要污染为废气（施工扬尘、施工车辆交通运输扬尘、施工机械排放尾气、装修油漆废气等）；废水（施工人员生活废水等）；噪声（施工机械噪声、运输车辆交通噪声等）；固体废物（建筑垃圾、施工人员生活垃圾等）。项目施工期预计2个月，施工期对环境的影响较小，且随着施工期的结束环境影响随之消失。项目施工期工程量少且定量困难，本评价仅作定性分析。

本项目施工期均在厂房内部进行，厂房周边配套设置建设及绿化工作均属于园区交付前完成。因此，本项目施工期入厂运输途经极短，车辆交通运输扬尘、施工机械排放尾气及运输车辆交通噪声产生量极小，本评价不详细赘述。

## 运营期污染防治措施

### 废气治理措施及可行性分析

本项目运营期废气主要为橡胶金属件生产线喷砂工序产生的粉尘；喷胶、干燥工序产生的有机废气；密炼产生的粉尘和有机废气、臭气浓度；开炼、硫化工序产生的有机废气和臭气浓度；塑料件生产线注塑成型产生的有机废气。其中喷砂的粉尘经单台设备分别配备集气罩+集气管道+滤筒除尘收集后的粉尘外售，不外排；喷胶、干燥、密炼、开炼、硫化、注塑成型工序产生的有机废气及粉尘分别经单台设备上方设置的集气罩+集气管+1套静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置处理后再经1根15m排气筒排放；计量称料粉尘封闭车间定期人工清扫收集，少量无组织外排。

其中橡胶金属件生产线喷砂工序产生的粉尘经单台喷砂自带的滤筒除尘收集，项目喷砂工序收集的粉尘量为0.06t/a，该部分粉尘经厂内收集后外售，不外排；少量为收集的经车间无组织逸散；粉状原料称量位于封闭的钢架结构厂房内，且为独立封闭空间，可最大程度降低称量粉尘无组织逸散，大部分可在粉状封闭配料区内自然沉降，一般该措施效率可达到70%以上，厂内定期人工清扫收集，少部分无组织逸散，计量粉尘无组织排放量为0.06t/a，人工清扫收集量为0.14t/a；喷胶、干燥工序产生的有机废气经厂内设置的集气罩（手工喷胶、刷胶线设置集气罩）、集气管道（自动喷胶机、电热鼓风干燥机房分别设置集气管道）收集，非甲烷总烃、二甲苯收集量为1.44t/a、1.13t/a；密炼、开炼工序位于密闭厂房内，其中密炼车间全密闭，对应密炼机顶栓上面排气口直接设置集气管道对接，则密炼工序非甲烷总烃、粉尘收集效率取99%，则本项目密炼工序非甲烷总烃收集量分别为0.033t/a、粉尘收集量分别为0.276t/a。开炼机上方设置有集气罩+集气管道，则本项目开炼工序非甲烷总烃收集效率取90%，则本项目开炼工序非甲烷总烃收集量为0.059t/a；硫化区设置有16台平板硫化机平行摆放，硫化机均为电加热方式，单台硫化机上方分别单个集气罩+三面垂帘+集气管道收集硫化工序有机废气，非甲烷总烃收集率取90%，则本项目硫化工序非甲烷总烃收集量为0.281t/a；单台注塑机设备上方分别设置有集气罩+三面垂帘+集气管道，则本项目注塑成型工序非甲烷总烃、收集效率取90%，则本项目注塑成型序非甲烷总烃收集量分别为0.086t/a。由上可知，本项目有组织颗粒物收集量为0.276t/a、二甲苯收集量为1.13t/a、非甲烷总烃收集量为1.618t/a。该部分废气经收集后入厂内设置的1套静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置处理，参照《附录C 控制措施去除效率及时间分配系数-2018年第二期大气污染源排放清单编制与分析系统应用培训教材（中国环境监测总站）》颗粒物：过滤式除尘法99.5%，本项目干式过滤处理效率取99.5%，本项目UV光解装置处理效率取40%，参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》第6.1.3条，“吸附装置的净化效率不得低于90%”，本项目活性炭吸附效率取90%，年运行时长7200h，建议风机风量20000m3/h，则本项目有组织颗粒物排放量为0.001t/a（排放速率为0.0001kg/h、排放浓度为0.005mg/m3）、二甲苯排放量为0.07t/a（排放速率为0.01kg/h、排放浓度为0.5mg/m3）、非甲烷总烃排放量为0.097t/a（排放速率为0.013kg/h、排放浓度为0.65mg/m3），上述废气经处理达标后经由1根15m排气筒高空排放。

项目喷胶、密炼、开炼、硫化、注塑废气的防治措施满足《排污许可证申请与核发技术规范——橡胶和塑料制品业（发布稿）》附录A（资料性附录）橡胶制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表对应的可行技术或已有环保措施监测结果均达标排放，有组织废气经上述措施收集处理后，并做好设施运行、维护等管理，有组织废气均可达标排放，最大程度减少项目无组织废气产生；做好本项目有组织废气收集处理，从而减少无组织废气排放量，无组织废气经车间逸散，厂内空气稀释扩散及大气软件预测，该废气未超过其无组织限值排放标准，无组织废气对周边外环境影响较小。

### 废水治理措施及可行性分析

本项目运营期产生的废水污染源主要为员工生活废水和冷却水、脱脂废水，其中冷却水少量损耗，定期补充，不外排。

本项目运营期脱脂废水经调节池处理后混入员工生活废水进入河西污水处理厂处理后达标排放至湘江。本项目废水属于间接排放，地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/2.3-2018），可不进行水环境影响预测。

项目生活废水进入化粪池，经化粪池处理达到河西污水处理厂进厂水质要求后通过市政污水管网排入河西污水处理厂。

综上本项目对地表水的影响很小，不会造成地表水的污染。

### 噪声治理措施及可行性分析

本项目运营期产生的噪声主要为密炼机、开炼机、硫化机、切胶机等生产设备及空压机等辅助设备运行噪声。主要设备噪声源强约为70~90dB（A）。

A、本工程对噪声的控制首先从声源上着手。选用低噪声型设备，并采取合理布局、基础减振措施。

B、其次是在噪声传播途径上采取措施加以控制，将密炼机、开炼机、硫化机、切胶机设置在封闭车间内、墙体隔声及基础减震，部分高噪设备做地下下沉设置，使噪声下降25dB（A）以上。

本项目噪声经以上措施，项目厂界噪声可达标排放。因此，以上措施可行。

### 固体废物治理措施及可行性分析

本项目运营期产生的固体废物主要为收集粉尘、不合格工件、不合格产品、粉状原材料包装袋、废紫外灯、废活性炭、脱脂废渣、员工生活垃圾。

参照《国家危险废物名录》（2016版），脱脂废渣、废紫外灯、废活性炭属于危险废物，建设单位应设置危险废物暂存间暂存，且该暂存间应采取防风、防雨、防渗漏措施，定期交由有资质单位处理处置。员工生活垃圾经厂内设置的生活垃圾收集桶，收集后定期交由环卫部门统一清运。收集粉尘、不合格工件、不合格产品经车间设置的一般工业固废收集桶收集，定期外售，不外排。粉状原材料包装袋经由厂商回收，不外排。一般工业固废与危险固废分开存放。同时，环评要求本项目一般工业固废应设置一般工业固废暂存场所，该场所建设应参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改清单的要求进行建设，各类固体废物分类收集，不得相互混合。为防止危险废物随处堆放和保证危险废物能够及时得到合理外运处置，根据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其它相关规定，本评价要求建设单位建设危废暂存间，并对危险废物暂存点提出如下要求：

①危废暂存场所需设置标示牌；

②危险固体废物暂存点应铺设耐腐蚀的硬化地面且表面无裂缝；

③危险废物临时贮存场所要防风、防雨、防晒，危险废物贮存场所应配备消防设备委派专人看管；

④厂内必须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称；

⑤危险废物转移委托有资质单位处理时应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位或转移到非危险废物贮存设施中。

⑥危险废物暂存间采取防风、防雨、防渗漏的相应措施，且设有等量泄露危险废液收集桶。

本项目固体废物经上述处理后，对周围环境不会造成影响，上述措施可行。

# 环境影响经济损益分析

环境经济效益分析是从经济的角度分析、预测工程项目的环境效益。工程项目的实施应体现经济效益、社会效益和环境效益相统一的原则，其主要内容包括：确定环保措施的项目内容，统计分析环保措施投入的资金、运转费用以及取得的环境经济效益，工程环保设施投资比例占工程总投资比例的合理性、可行性。

## 经济损益分析

本项目总投资为3500万元，资金来源为企业自筹。本项目属于橡胶制品工业，产品批量生产，项目市场经济效益良好，从长期发展角度分析，项目经济效益良好。

## 社会效益分析

本项目环境保护贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程进行控制。充分提高资源能源的利用率，减少污染物发生量，对污染物采取控制措施达标排放，将本项目对环境的影响降到最小。安全与工业卫生贯彻“安全第一、预防为主”的方针，体现以人为本，做到遵循国家相关规范、规程和标准。

项目采用先进工艺与设备，该工艺技术较成熟，设备运行稳定，产品质量好，有利于市场竞争。

为周边居民提供就业的同时也带动了当地经济的发胀，从而使工人的生产安全和劳动卫生条件得到保障，项目有良好的社会效益。而且还将带动其它产生的发展，提供更多的就业机会。

项目的建设，将增加当地政府的财政和税收收入，每年上缴税收，使得当地政府在改善公共设施、文化教育、医疗卫生和社会保障等方面的能力进一步得到强化，推动当地经济的快速增长。

## 环境效益分析

环保投资是指与预防和治理污染有关的全部工程投资及运行费用之和，它既包括预防和治理污染的设施投资，也包括为治理污染所付出的运行费用，但主要是指为改善环境的投资设施费用。本项目环保投资约为43万元，占项目估算总投资3500万元的1.23%。具体项目详见表8-1。

###### 本项目环保投资收一览表  单位：万元

| 项目 | 项目名称 | 内容 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷砂粉尘 | 滤筒过滤收集 | 3 |
|  | 喷胶、干燥、密炼、开炼、硫化、注塑废气 | 1套静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 30 |
|  | 食堂油烟 | 1套油烟净化器+食堂屋顶高排气筒 | 2 |
| 废水 | 生活废水、脱脂废水 | 脱脂废水设置调节池预处理在和生活废水一同入园区化粪池（园区预设） | 1 |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 选用低噪设备，合理布局，设置减震垫、墙体隔声 | 4 |
| 固体废物 | 粉状原料包装袋 | 收集后交由厂商回收，不外排 | / |
|  | 不合格、工件产品、收集粉尘 | 收集后外售，不外排 | 1 |
|  | 危险废物（废紫外灯、废活性炭、脱脂废渣） | 设置危险废物暂存间暂存， 定期交由有资质单位处理处置 | 1 |
|  | 生活垃圾 | 厂内收集，定期交由环卫部门统一清运 | 1 |
| 合计 | 43 |

建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”、“清洁生产”的原则，达到保护环境的目的。

根据项目的环境影响评价及污染防治措施分析，上述环保设施的建成与投入运行，可以满足本项目废水、废气、噪声等达标排放、污染物总量控制及清洁生产的要求。本项目污染物均采取合理、有效措施处理后达标排放，预测结果表明对区域环境影响不明显。环保投资效益佳。

# 建设项目可行性分析

## 项目建设的必要性分析

橡胶制品行业是国民经济的重点产业之一，它不仅为社会提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或者橡胶部件。

湖南昶力轨道交通设备有限公司投资3500万元，购买株洲力焯实业有限公司3栋整栋厂房，建设“轨道交通用减振降噪高分子材料生产线建设项目”，总占地面积为4434.06m2，总建筑面积为5240.14m2。主要生产轨道交通用减振降噪高分子材料，项目建设4条生产线，预计最大年产能可达橡胶金属件50万个/a、塑料件300万个/a、杆件20万个/a、电器开关类产品300台/a。建设项目的建设投产将为株洲及周边地区提供轨道交通用减振降噪高分子材料橡胶制品，有利于株洲及周边地区经济，因此，本项目建设十分必要。

## 产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年）》，项目不属于限制、淘汰类。

因此，建设项目符合国家产业政策要求。

## 选址可行性分析

本项目购买株洲市高新技术产业开发区新马工业园整栋厂房进行生产，项目用地为性质工业用地。项目所在地交通条件较好，上下水、电力、能源、交通、通讯等供应和使用条件良好，可以保证本项目的顺利进行。在采取适当环保措施后，本项目废气和废水均能实现达标排放，且经预测分析，工程后废气中污染物对环境的贡献值均较小，当地环境质量不会因此恶化，仍能维持现状。项目周围无自然保护区、文物景观等环境敏感点，周围外环境对本项目无明显制约因素。因此，只要本项目加强环保措施，确保达标排放，项目选址可行。

因此，建设项目选址合理。

## 平面布置合理性分析

建设单位整体呈矩形分部，出入口位于厂区北侧，连接园区道路，方便厂内物流运输。项目整体布局上看，各功能区清晰明确。其布局整体上为较合理的。但建设单位在建设的过程中，应落实本评价提出的各种环保治理要求，进一步完善平面布置、强化各功能区的防治效果。

因此，建设项目厂区平面布局合理。

## 用地规范相符性分析

本项目购买株洲市高新技术产业开发区新马工业园整栋厂房进行生产，项目用地为性质工业用地。因此，建设项目用地性质符合相关规范。

## 项目与株洲市高新技术产业开发区相符性分析

建设项目选址位于株洲市高新技术产业开发区工业用地，根据新马工业园（2010-2030年）土地利用规划图，本项目所在地规划为二类工业用地，主导产业布局为新材料。

根据湖南省经济和信息化委员会印发《湖南省新材料产业产品统计指导目录（2017年）》，本项目为医用无菌注射器用橡胶活塞，属于医用橡胶制品制造，属于“5.5合成橡胶。”

因此，建设项目用地符合园区用地要求、符合园区主导产业定位。

## 项目与《湖南省沿江化工企业搬迁改造实施方案》相符性分析

建设项目属于橡胶零件制品制造项目，根据2020年3月23日湖南省办公厅印发的《湖南省沿江化工企业搬迁改造实施方案》要求：湖南省沿江岸线1km范围内，严禁新建、扩建化工园区、化工生产项目，严禁现有合规化工园区在沿江岸线1km范围内靠江扩建；安全环保达标的化工生产企业因生产需要可向背江一面搬迁。

本项目选址于株洲高新技术产业开发区工业用地，项目最近水体为湘江（霞湾-马家河）断面，最近距离分别为3.8km；附近水体距离不在湘江沿江岸线1km范围内，不属于湖南省沿江岸线1km范围内建设的新建化工生产项目（沿江：长江湖南段、洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流），因此，项目不属于实施方案要求。

## 达标排放可行性分析

本项目运营期废气主要为橡胶金属件生产线喷砂工序产生的粉尘；喷胶、干燥工序产生的有机废气；密炼产生的粉尘和有机废气、臭气浓度；开炼、硫化工序产生的有机废气和臭气浓度；塑料件生产线注塑成型产生的有机废气。其中喷砂的粉尘经单台设备分别配备集气罩+集气管道+滤筒除尘收集后的粉尘外售，不外排；喷胶、干燥、密炼、开炼、硫化、注塑成型工序产生的有机废气及粉尘分别经单台设备上方设置的集气罩+集气管+1套静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置处理后再经1根15m排气筒排放；计量称料粉尘封闭车间定期人工清扫收集，少量无组织外排。

其中橡胶金属件生产线喷砂工序产生的粉尘经单台喷砂自带的滤筒除尘收集，该部分粉尘经厂内收集后外售，不外排；粉状原料称量位于封闭的钢架结构厂房内，且为独立封闭空间，可最大程度降低称量粉尘无组织逸散，大部分可在粉状封闭配料区内自然沉降，一般该措施效率可达到70%以上，厂内定期人工清扫收集，少部分无组织逸散，计量粉尘无组织排放量为0.06t/a，人工清扫收集量为0.14t/a；喷胶、干燥工序产生的有机废气经厂内设置的集气罩（手工喷胶、刷胶线设置集气罩）、集气管道（自动喷胶机、电热鼓风干燥机房分别设置集气管道）收集非甲烷总烃、二甲苯；密炼、开炼工序位于密闭厂房内，其中密炼车间全密闭，对应密炼机顶栓上面排气口直接设置集气管道对接，则密炼工序非甲烷总烃、粉尘收集效率取99%，则本项目密炼工序非甲烷总烃收集量分别为0.033t/a、粉尘收集量分别为0.276t/a。开炼机上方设置有集气罩+集气管道，则本项目开炼工序非甲烷总烃收集效率取90%，则本项目开炼工序非甲烷总烃收集量为0.059t/a；硫化区设置有16台平板硫化机平行摆放，硫化机均为电加热方式，单台硫化机上方分别单个集气罩+三面垂帘+集气管道收集硫化工序有机废气，非甲烷总烃收集率取90%，则本项目硫化工序非甲烷总烃收集量为0.281t/a；单台注塑机设备上方分别设置有集气罩+集气管道，则本项目注塑成型工序非甲烷总烃、收集效率取90%，则本项目注塑成型序非甲烷总烃收集量分别为0.086t/a。由上可知，本项目有组织颗粒物收集量为0.276t/a、二甲苯收集量为1.13t/a、非甲烷总烃收集量为1.618t/a。该部分废气经收集后入厂内设置的1套静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置处理，参照《附录C 控制措施去除效率及时间分配系数-2018年第二期大气污染源排放清单编制与分析系统应用培训教材（中国环境监测总站）》颗粒物：过滤式除尘法99.5%，本项目干式过滤处理效率取99.5%，本项目UV光解装置处理效率取40%，参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》第6.1.3条，“吸附装置的净化效率不得低于90%”，本项目活性炭吸附效率取90%，年运行时长7200h，建议风机风量20000m3/h，则本项目有组织颗粒物排放量为0.001t/a（排放速率为0.0001kg/h、排放浓度为0.005mg/m3）、二甲苯排放量为0.07t/a（排放速率为0.01kg/h、排放浓度为0.5mg/m3）、非甲烷总烃排放量为0.097t/a（排放速率为0.013kg/h、排放浓度为0.65mg/m3），上述废气经处理达标后经由1根15m排气筒高空排放。厂内未收集无组织非甲烷总烃、粉尘（颗粒物）、二甲苯厂界无组织逸散，无组织逸散量分别为0.147t/a、0.083t/a、0.07t/a。

本项目运营期产生的废水污染源主要为员工生活废水和冷却水、脱脂废水，其中冷却水少量损耗，定期补充，不外排。项目脱脂废水经调节池处理后混入生活废水进入化粪池，经化粪池处理达到河西污水处理厂进厂水质要求后通过市政污水管网排入河西污水处理厂。

本项目运营期产生的噪声主要为密炼机、开炼机、硫化机、切胶机等生产设备及空压机等辅助设备运行噪声，选用低噪声型设备，并采取合理布局、基础减振；将密炼机、开炼机、硫化机、切胶机设置在封闭车间内、墙体隔声及基础减震。本项目噪声经以上措施，项目厂界噪声可达标排放。

本项目运营期产生的固体废物主要为收集粉尘、不合格工件、不合格产品、粉状原材料包装袋、废紫外灯、废活性炭、脱脂废渣、员工生活垃圾。脱脂废渣、废紫外灯、废活性炭属于危险废物，建设单位应设置危险废物暂存间暂存，且该暂存间应采取防风、防雨、防渗漏措施，定期交由有资质单位处理处置。员工生活垃圾经厂内设置的生活垃圾收集桶，收集后定期交由环卫部门统一清运。收集粉尘、不合格工件、不合格产品经车间设置的一般工业固废收集桶收集，定期外售，不外排。粉状原材料包装袋经由厂商回收，不外排。本项目一般工业固废与危险固废分开存放。本项目固废经上述措施后不会对周边环境产生影响。

## 污染物排放总量控制分析

建设项目无生产废水排放，生活废水拟经化粪池处理达标排放至市政污水管网，经河西污水处理厂处理达标排放；本项目生活废水污染物排放浓度为COD0.22t/a、NH3-N0.03t/a，生产废气主要为非甲烷总烃，其中非甲烷总烃以VOCS计，已纳入总量管理，本项目年排放VOCS0.244t/a，需向相关环保主管部门申请总量控制指标。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。

### 环境管理机构

由于企业在生产过程中不可避免地会产生污染物的排放，为了加强环境保护的力度，实现可持续发展的战略目标，按照环境保护的要求，公司应建立健全一套完整的环境管理机构，设置专门的环保部门具体负责全厂环保设施的运行，其任务是组织、落实和监督全厂的环境保护工作，并由厂主管领导及当地环保局检查监督其环保工作执行情况。负责检查、督促、落实本单位危险废物的环境保护管理工作。

### 环境管理机构的职责与作用

本项目的环境管理机构为安全与环保混编的机构，基本任务之一是负责组织落实、监督本企业的环境保护工作。在拟建工程投产后，应结合拟建工程的情况在以下基本职责方面进一步加强工作：

a)贯彻执行环境保护法规和标准。

b)制定和修改企业环境保护规划，提出新的环境保护目标，与企业的生产目标进行综合平衡，把环境保护规划纳入企业的生产发展规划。

c)组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并监督执行。

d)拟建工程采用了新的生产工艺及污染控制措施，应对其进行污染源调查，弄清和掌握污染状况，建立污染档案，并定期进行环境质量监测。

e)结合拟建工程的特点制定污染物控制和考核指标及环保设施运转指标等，同生产指标同时进行考核。

f)结合拟建工程采用的工艺，组织开展环保科研和学术交流，在充分掌握新工艺的基础，积极试验防治污染的新技术，进一步开发综合利用的新工艺。

g) 进一步搞好环境教育和技术培训，提高干部和职工的环境意识和技术水平。

本项目环境管理计划见表10-1。

###### 环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作计划 |
| --- | --- |
| 生产运行期 | 严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护。 按照监测计划定期组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 不断加强技术培训，组织企业间技术交流，提高操作水平，保持操作工作队伍稳定。 重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对企业生产状况提意见，配合环保部门处理环境纠纷和环保投诉，通过积极吸收宝贵建议提高企业环境管理水平。 积极配合环保部门的检查、验收及日常监管。 |

### 排污口规范

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，本项目排污口规范参照《排污口规范化整治技术要求（试行）》，具体原则如下：

1、合理确定污水排放口位置。

1.1、按照《污染源监测技术规范》设置采样点。如：工厂总排放口、排放一类污染物的车间排放口，污水处理设施的进水和出水口等。

1.2、应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。

1.3、列入重点整治的污水排放口应安装流量计。

1.4、一般污水排污口可安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置或其他计量装置。

2、废气排放口的整治

2.1、有组织排放的废气。对其排气筒数量、高度和泄漏情况进行整治。

2.2、排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

2.3、采样口位置无法满足“规范”要求的，其监测也位置由当地环境监测部门确认。

2.4、无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。

3、固体废物贮存、堆放场的整治

3.1、 一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。易造成二次扬尘的贮存、堆放场地，应采取不定时喷洒等防治措施。

3.2、有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场地，并必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施。

3.3、 临时性固体废物贮存、堆放场也应根据情况，进行相识整治。

4、固定噪声排放源的整治

4.1、凡厂界噪声超出功能区环境噪声标准要求的，其噪声源均应进行整治。

4.2、 根据不同噪声源情况，可采取减振降噪，吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施，使其达到功能区标准要求。

4.3、在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点。

排污口立标、建档要求：

1、排污口立标要求

1.1、一切排污单位的污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1—1995）（GB15562.2—1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。

1.2、开展排放口（源）和固体废物贮存、处置场规范化整治的单位，必须使用由国家环境保护局统一定点制作和监制的环境保护图形标志牌。

1.3、环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留，其中：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。

1.4、重点排污单位的污染物排放口（源）或固体废物贮存、处置场，以设置立式标志牌为主；

一般排污单位的污染物排放口(源)或固体废物贮存、处置场，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。

1.5、一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存、处置场，设置提示性环境保护图形标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口（源）或危险废物贮存、处置场，设置警告性环境保护图形标志牌。

1.6、环境保护图形标志牌的辅助标志上，需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色，与标志牌颜色要总体协调。

2、排污口建档要求

2.1、各级环保部门和排污单位均需使用由国家环境保护局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求认真填写有关内容。

2.2、 登记证与标志牌配套使用，由各地环境保护部门签发给有关排污单位。登记证的一览表中的标志牌编号及登记卡上标志牌的编号应与标志牌辅助标志上的编号相一致。编号形式统一规定如下：

污水WS－×××× 噪声ZS－×××××

废气FQ－×××× 固体废物GF－×××××

编号的前两个字母为类别代号，后五位为排污口顺序编号。排污口的顺序编号数字由各地环境保护部门自行规定。

2.3、各地环境保护部门根据登记证的内容建立排污口管理档案，如：排污单位名称，排污口性质及编号，排污口地理位置、排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，立标情况，设施运行情况及整改意见等。

排污口环境保护设施管理要求

1、规范化整治排污口的有关设施（如：计量装置、标志牌等）属环境保护设施，各地环境保护部门应按照有关环境保护设施监督管理规定，加强日常监督管理，排污单位应将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。

2、 排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

## 环境监控计划

环境监控目的是了解建设项目在施工期（本项目租赁已建成厂房，无施工期）和运行期的排污和影响情况，并制定相应措施，使其影响减少到最低程度。同时通过监控数据的调查分析，制定出相应的项目管理政策和提供决策依据。

### 营运期环境监测计划

运营期环境监测计划主要为污染源监测计划。环境监控计划中所有监测项目的采样和分析方法应严格按照环境监测相关技术规范要求进行。

（1）污染源监测计划

运行期污染源监测的主要项目包括大气污染源、废水污染源和噪声污染源，监测方案见表10-2。

###### 污染源监测计划表

| 污染物类别 | 监测点布设 | 监测因子 | 监测频次 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气排气筒1#出口 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、二甲苯 | 每年一次 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D限值要求 |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、二甲苯 | 每年一次 |  |
| 废水 | 生活废水处理设施总排口 | pH、COD、BOD5、NH3-N | 每年一次 | 《污水综合排放标准》 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 每季度 一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |

## 建设项目竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（公告2018年第9号）的规定，建设单位必须认真落实国家环保部关于建设项目环境保护设施竣工验收管理规定及竣工验收监测的要求，建设单位可根据自主开展建设项目竣工环境保护验收的具体情况，自行决定是否编制验收监测方案。验收监测方案作为实施验收监测与核查的依据，有助于验收监测与核查工作开展的更加全面和高效。建设单位可采用以下程序开展验收工作：

### 成立验收工作组

建设单位组织成立的验收工作组可包括项目的设计单位、施工单位、环境影响报告书编制机构、验收报告编制机构等技术支持单位和环保验收、行业、监测、质控等领域的技术专家。技术支持单位和技术专家的专业技术能力尽量足够支撑验收组对项目能否通过验收做出科学准确的结论。

### 现场核查

验收工作组现场核查工作的目的是核查验收监测报告内容的真实性和准确定， 补充了解验收监测报告中反映不全面或不详尽的内容，进一步了解项目特点和区域环境特征等。现场核查是得出验收意见的必要环节和有效手段。现场核查要点可以参照环境保护部《 关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行。

本项目环境保护设施竣工验收项目内容见表9-3

###### 本项目竣工验收一览表

| 污染类型 | 污染源 | 治理措施 | 监测项目 | 监测点位 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷砂粉尘 | 滤筒过滤收集、封闭车间降尘，定期人工清扫，少部分无组织排放 | 颗粒物 | 厂界 | 达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6排放标准 |
|  | 喷胶、干燥、密炼、开炼、硫化、注塑废气 | 1套静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、二甲苯 | 有组织废气排气筒1#出口 | 达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放标准 |
| 废水 | 脱脂废水、生活废水 | 化粪池 | pH COD BOD5 NH3-N | 厂内废水处理设施排口 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准并满足河西污水处理厂进水水质要求 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪设备，合理布局， 设置减震垫、墙体隔声 | dB(A) | 厂界 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 危险废物 （脱脂废渣、废石蜡油、废过滤棉） | 设置危险废物暂存间暂存， 定期交由有资质单位处理处置 | - | - | 是否符合GB18597-2001及2013年修改单相关要求；贮存间是否设置标示牌；是否与有资质单位签订处置协议 |
|  | 一般工业固体废物 | 废边角料收集后外售、检验不合格产品、工件收集后回用、粉状原材料包装袋收集后交由厂商回收 | - | - | 是否合理处置 |
|  | 生活垃圾 | 定期交由环卫部门处理处置 | - | - | 是否合理处置 |

### 形成验收意见

验收工作组可以召开验收会议的方式，在勘查现场和对验收监测报告内容核查的基础上，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成科学合理的验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变动情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。对验收不合格的项目，验收意见中还应明确具体且具可操作性的整改要求。

# 环境影响评价结论

## 结论

### 工程概况

#### 基本概况

建设项目名称：轨道交通用减振降噪高分子材料生产线建设项目

建设项目单位：湖南昶力轨道交通设备有限公司

建设项目地点：株洲市高新技术产业开发区新马工业园

建设项目性质：新建

#### 主要建设内容及规模

建设项目总投资3500万元，建设单位购买株洲力焯实业有限公司3栋整栋厂房，建设“轨道交通用减振降噪高分子材料生产线建设项目”，总占地面积为4434.06m2，总建筑面积为5240.14m2。主要生产轨道交通用减振降噪高分子材料，厂内建设有4条生产线，预计最大年产能可达橡胶金属件50万个/a、塑料件300万个/a、杆件20万个/a、组装电器开关类产品3000台/a。

#### 总投资及筹措方式

建设项目总投资3500万元，全部来自企业自筹。

### 环境质量现状

环境空气：项目区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类环境空气功能区。监测结果表明，2019年株洲市环境空气常规监测点位SO2、NO2、PM10年均值、O3（8h均值）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，CO日均值、PM2.5年均值未能达标。因此，本项目所在区域为环境空气质量不达标区域。TSP监测浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，非甲烷总烃监测浓度达到《大气污染物综合排放标准详解》推荐值（2.0mg/m3）。

地表水：常规监测断面湘江株洲霞湾断面、马家河断面（联合监测）水质2019年总氮均超标，其余监测因子年均值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准要求。

地下水：监根据地下水监测结果，地下水监测点环境质量可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。

声环境：由声环境监测结果可知，各监测点的声环境质量现状均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境质量标准的要求。

### 环境影响评价及措施可行性

#### 废气

本项目运营期废气主要为橡胶金属件生产线喷砂工序产生的粉尘；喷胶、干燥工序产生的有机废气；密炼产生的粉尘和有机废气、臭气浓度；开炼、硫化工序产生的有机废气和臭气浓度；塑料件生产线注塑成型产生的有机废气、打磨工序产生的粉尘。其中喷砂的粉尘经单台设备分别配备集气罩+集气管道+滤筒除尘收集后的粉尘外售，不外排；喷胶、干燥、密炼、开炼、硫化、注塑成型工序产生的有机废气及粉尘分别经单台设备上方设置的集气罩+集气管+1套静压箱+干式过滤+UV光解+活性炭吸附装置处理后再经1根15m排气筒排放；计量称料粉尘封闭车间定期人工清扫收集，少量无组织外排。

#### 废水

本项目运营期产生的废水污染源主要为员工生活废水和冷却水、脱脂废水，其中冷却水少量损耗，定期补充，不外排。项目脱脂废水经调节池预处理后和生活废水经化粪池处理后排放浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准并满足河西污水处理厂进水水质要求后，该废水处理措施是可行的。

#### 噪声

本项目运营期产生的噪声主要为密炼机、开炼机、硫化机、切胶机等生产设备及空压机等辅助设备运行噪声。经选用低噪声型设备，并采取合理布局、基础减振等措施，项目厂界噪声可达标排放。因此，以上措施可行。

#### 固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为收集粉尘、不合格工件、不合格产品、粉状原材料包装袋、废紫外灯、废活性炭、脱脂废渣、员工生活垃圾。脱脂废渣、废紫外灯、废活性炭属于危险废物，建设单位应设置危险废物暂存间暂存，且该暂存间应采取防风、防雨、防渗漏措施，定期交由有资质单位处理处置。员工生活垃圾经厂内设置的生活垃圾收集桶，收集后定期交由环卫部门统一清运。收集粉尘、不合格工件、不合格产品经车间设置的一般工业固废收集桶收集，定期外售，不外排。粉状原材料包装袋经由厂商回收。本项目一般工业固废与危险固废分开存放。本项目固废经上述措施后不会对周边环境产生影响。

### 环境影响可行性结论

本项目符合国家产业政策，选址合理可行；项目所在区域环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量均尚好，但正常情况下，主要污染物排放量对湘江（霞湾-马家河）断面和周边环境空气的影响很小，不会改变当地环境功能。本项目需新申请总量控制指标：废水COD0.22t/a、NH3-N0.003t/a；废气中VOCS0.244t/a。经预测分析，当地环境质量不会因此恶化，仍能维持现状；通过进一步完善污染防治措施可最大限度减少污染物排放量；同时，建设单位在采取环评提出的环保措施后项目各污染物均可合理处置。因此，本项目选建设及址可行。

## 建议

- 按照本报告书中环境保护措施要求及建议采取防治措施运行，且本项目需经地方生态环境部门验收合格后方投入使用。

（2）做好危险废物及危险品的储存、管理工作，做好有机废气、粉尘废气处理装置的正常运行维护检修。

（3）针对危险化学品的使用，需对操作人员做好相关培训工作，将环境风险降至最低。

（4）落实固体废物分类放置，处理和及时清运，保证达到相应的卫生和环保要求。

（6）优先选用低噪声设备并定期检修，强噪声源应置于密封性好的车间内作业。

（7）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民或企业员工的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。

（8）严格按报批的生产范围、生产工艺和生产规模进行建设和生产。今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。